Załącznik do uchwały Nr IX/ 36 /11

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 maja 2011 r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZYCE NA LATA 2011 – 2032

Maj 2011

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3

2.	Cel i zadania Programu	3

3.	Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego	4

4.	Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest  i obowiązki z nich wynikające	5

5.	Oszacowanie ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest	7

6.	Zasady pomocy samorządu terytorialnego w usuwaniu wyrobów azbestowych	9

7.	Finansowe aspekty realizacji Programu	10

8.	Monitoring realizacji Programu	10

9.	Harmonogram rzeczowy realizacji Programu	11

10.	Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.	13

# Wprowadzenie

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” przyjęty uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (dalej: Program krajowy) i następnie zmieniony uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Program krajowy nakłada na gminy następujące zadania:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami;

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem;

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu;

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu.

Gmina Gorzyce opracowując i wdrażając do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2032” (dalej: Program), przystępuje w roku 2011 realizacji powyższych głównych zadań wynikających z Programu krajowego.

# Cel i zadania Programu

Podstawowym celem Programu jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel Gmina Gorzyce wypełni zobowiązanie wynikające z Programu krajowego.

Program zakłada realizację następujących zadań:

- inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest;

- edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;

- mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej;

- odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych i innych;

- podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu;

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest;

- przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Programu;

- oczyszczenie terenów gminy i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych;

- bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom;

- okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

# Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

- pokryć dachowych: eternity i papa dachowa,

- płyt elewacyjnych i balkonowych,

- rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.,

- przewodów kominowych i zsypów w blokach,

- sprzęgieł i hamulców do wind,

- różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.,

- ognioodpornych kocy azbestowych.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

- „ wyroby miękkie” – których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000 kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60 %udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi : tynki, maty, płyt azbestowe, materiały izolujące, papy.

- „wyroby twarde” – których gęstość objętościowa jest większa niż 1000 kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15 %) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji.

Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, ze praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednia zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowi i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3:1. Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy),

- łagodnych zmian opłucnowych,

- międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości),

- raka płuc (najpoważniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest).

Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

# Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające

Od 1997r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.).                 W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest Program krajowy oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest);

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu;

- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest);

- opiniowanie wniosków o udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych           (w tym azbestu).

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest;

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest;

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia;

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest;

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest;

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest;

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o:

  - wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

  - wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone;

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

  - posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

  - zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 grudnia            2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, nakłada na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest,  odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,  do dnia 31 stycznia każdego roku.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, określa obowiązki wykonawcy prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

# Oszacowanie ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest

Wyroby azbestowe w Gminie Gorzyce to płyty azbestowo – cementowe czyli eternit płaski i falisty pokrywający dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, itp. W poniższych tabelach zaprezentowano zestawienie zbiorcze rodzaju, ilości posesji oraz powierzchni wyrobów zawierających azbest.

Wykaz zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzyce i planowane terminy ich usunięcia:

| Lp. | Miejscowość | Rodzaj płyty | Ilość posesji | Powierzchnia w m2 | Ilość w Mg | Termin Usunięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Po roku 2013 |
|  |  |  |  |  |  | m2 | Mg | m2 | Mg | m2 | Mg | m2 | Mg |
| 1. | Furmany | Płaska | 62 | 1220 | 21,96 | 150 | 2,70 | 270 | 4,86 | 140 | 2,52 | 660 | 11,88 |
|  |  | Falista |  | 10164 | 142,31 | 660 | 9,24 | 1060 | 14,84 | 515 | 7,21 | 7930 | 111,02 |
| 2. | Gorzyce | Płaska | 82 | 3536 | 63,64 | - | - | 160 | 2,88 | 704 | 12,67 | 2672 | 48,09 |
|  |  | Falista |  | 9744 | 136,40 | 410 | 5,74 | 780 | 10,92 | 905 | 12,67 | 7649 | 107,07 |
| 3. | Motycze Poduchowne | Płaska | 21 | 260 | 4,68 | - | - | - | - | 130 | 2,34 | 130 | 2,34 |
|  |  | Falista |  | 2675 | 37,45 | 350 | 4,90 | 60 | 0,84 | 15 | 0,21 | 2250 | 31,5 |
| 4. | Orliska | Płaska | 20 | 780 | 14,04 | 630 | 11,34 | - | - | - | - | 150 | 2,70 |
|  |  | Falista |  | 1819 | 25,47 | 590 | 8,26 | 223 | 3,12 | 40 | 0,56 | 966 | 13,53 |
| 5. | Sokolniki | Płaska | 162 | 5706 | 102,70 | 2051 | 36,91 | 618 | 11,12 | 160 | 2,88 | 2877 | 51,79 |
|  |  | Falista |  | 26133 | 365,85 | 3770 | 52,78 | 3407 | 47,70 | 2398 | 33,56 | 16558 | 231,81 |
| 6. | Trześń | Płaska | 67 | 1264 | 22,65 | 100 | 1,80 | - | - | - | - | 1164 | 20,95 |
|  |  | Falista |  | 9227 | 129,16 | 1335 | 18,68 | 2214 | 30,99 | 130 | 1,82 | 5548 | 77,67 |
| 7. | Wrzawy | Płaska | 117 | 2907 | 52,32 | - | - | 210 | 3,78 | 800 | 14,40 | 1897 | 34,14 |
|  |  | Falista |  | 16978 | 7,60 | 350 | 4,90 | 575 | 8,05 | 290 | 4,06 | 15763 | 220,68 |
| 8. | Zalesie Gorzyckie | Płaska | 17 | 2484 | 44,71 | 620 | 11,16 | - | - | - | - | 1864 | 33,55 |
|  |  | Falista |  | 1360 | 19,03 | 144 | 2,01 | - | - | - | - | 1216 | 17,02 |
| RAZEM płaska | 18157 | 326,70 | 3551 | 63,91 | 1258 | 22,64 | 1934 | 34,81 | 11414 | 205,44 |
| RAZEM falista | 78101 | 1093,36 | 7609 | 106,51 | 8319 | 116,46 | 4293 | 60,09 | 57880 | 810,30 |

Rodzaj i zajmowana powierzchnia (m2) wyrobów azbestowy występujących w obiektach należących do osób fizycznych w Gminie Gorzyce:

Ilości  obiektów, z których usunięto materiały zawierające azbest:

| Ilość zinwentaryzowanych obiektów, na których występuje azbest [szt.] | Zinwentaryzowana ilość pokryć dachowych zawierających azbest [Mg] | Ilość obiektów, z których usunięto azbest [szt.] | Usunięta ilość pokryć dachowych zawierająca azbest [Mg] | Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | 795,21 | 21 | 33,612 | 33,612 |

# Zasady pomocy samorządu terytorialnego w usuwaniu wyrobów azbestowych

- Zasady udzielania dotacji celowej na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest 
w zakresie usuwania i utylizacji azbestu określa Uchwała Rady Gminy Gorzyce Nr IV/13/11
z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji           z zakresu ochrony  środowiska i gospodarki wodnej .

- Drugą forma pomocy przy usuwaniu wyrobów azbestowych będą działania w celu pozyskiwania przez Gminę środków zewnętrznych, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż,  odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce przez firmę (wyłonioną w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego), na podstawie umowy z Gminą. Przedmiotowa umowa będzie określać terminy odbioru oraz warunki płatności.

Usunięcie w/w odpadów będzie realizowane na podstawie wykonanej przez Gminę inwentaryzacji wyrobów azbestowych  na terenie Gminy Gorzyce na wniosek właściciela nieruchomości.

O pomoc w usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Gminy Gorzyce.

Pomoc polegać będzie na odbiorze odpadów powstałych w wyniku demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych oraz odbioru innych wyrobów zawierających azbest (zgodnie z przepisami prace takie może wykonać jedynie podmiot posiadający stosowne pozwolenie).

W celu odbioru wyżej wymienionych materiałów Wójt Gminy Gorzyce wyłoni wykonawcę w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniony wykonawca musi posiadać pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

Rozliczenie kosztów z podmiotem wykonującym zlecenie odbywać się będzie w oparciu o fakturę bazującą na cenie jednostkowej bez podatku podanej przez wybrany podmiot uwzględniającej ilość odebranych odpadów.

Procedura postępowania:

- osoby fizyczne występują, na przygotowanym wniosku do Wójta Gminy o demontaż
 i odbiór z ich nieruchomości wyrobów zawierających azbest

- po weryfikacji wniosku– wnioskodawca otrzyma pismo informujące go o akceptacji wniosku,

- po uzgodnieniu  przez wnioskodawcę terminu demontażu  lub odbioru wyrobów  zawierających azbest wyłoniony podmiot odbierze je i przekaże  do utylizacji.

Ponadto właściciele nieruchomości będą podejmować działania usunięcia  wyrobów zawierających azbest  we własnym zakresie.

# Finansowe aspekty realizacji Programu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dotacja określona w pkt 6 ppkt 1 będzie przyznana na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, po zakwalifikowaniu wniosku i zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy, bądź wypłacona w gotówce.

Pomoc określona pkt 6 ppkt 2 będzie przyznana w formie usługi usunięcia i przekazania  do utylizacji wyrobów azbestowych prze firmę wyłonioną w drodze przetargu lub zapytania ofertowego, za którą zapłaci Gmina, a wydatki zostaną zrefundowane z uzyskanej dotacji.

# Monitoring realizacji Programu

Niezbędnym elementem skutecznego zarządzania Programem na poziomie gminnym, będzie prowadzenie przez Wójta Gminy monitoringu realizacji programu przez powołanie Komisji        ds. monitorowania realizacji Programu, odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu i kontrolującej stopień realizacji Programu. Raport z realizacji Programu Wójt Gminy corocznie przedstawi Radzie Gminy.

Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w tabeli poniżej wskaźników monitorowania.

| Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest |
| --- |
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| A. | Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko |
| 1. | Ilość usuniętych płyt azbestowo-cementowych | Mg/rok |
| 2. | Ilość usuniętych rur azbestowo – cementowych | Mg/rok |
| 3. | Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Mg/rok |
| 4. | Stopień usunięcia płyt i rur azbestowo – cementowych (procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu) | % |
| 5. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku | % |
| 6. | odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy | Mg/km2/rok |
| 7. | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 8. | Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie gminy | szt., ha |
| B. | Wskaźniki świadomości społecznej |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu | % |
| 2. | Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających z Programu | szt. |
| 3. | Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych | szt./opis |

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

# Harmonogram rzeczowy realizacji Programu

Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce na lata 2010-2032:

| Lp. | Zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uzupełnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – dalsza inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. | 2011 - 2032 r. |
| 2. | Opracowanie i uchwalenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy” | maj 2011 r. |
| 3. | Działania informacyjno – edukacyjne | 2011 – 2032 r. |
| 3.1 | Zapoznanie mieszkańców gminy z obowiązkiem przedkładania informacji oraz usuwania wyrobów azbestowych na zebraniach wiejskich | od 2011 r. styczeń każdego roku |
| 3.2 | Działalność informacyjna i edukacyjna, skierowane do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest: przygotowanie ulotek o szkodliwości azbestu oraz o obowiązkach związanych z koniecznością jego usuwania przygotowanie stałej informacji związanej z tematyką azbestu i umieszczenie jej na stronie internetowej urzędu gminy | 2011 – 2032 r. |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy | 2011 – 2032 r. |
| 5. | Powołanie Komisji ds. monitoringu realizacji Programu Monitorowanie realizacji Programu | 2011 – 2032 r. |
| 6. | Ogłaszanie przetargów na wyłonienie wykonawcy zadania – Firmy specjalistycznej, posiadającej odpowiednie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie: demontażu, odbioru, transportu na składowisko odpadów zawierających azbest | 2011 – 2032 r. |
| 7. | Demontaż i odbiór od osób fizycznych i przedsiębiorców | 2011 – 2032 r. |
| 7.1 | Ocena stopnia pilności | 2011 – 2032 r. |
| 7.2 | Wyroby zawierające azbest: I stopień pilności – usunięcie bezzwłoczne | 2011 – 2012 r. |
| 7.3 | Wyroby zawierające azbest: II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2013 – 2018 r. |
| 7.4 | Wyroby zawierające azbest: III stopień pilności – ponowna ocena w terminie do 5 lat Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2019 – 2032 r. |
| 8. | Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja | 2011 r. |
| 9. | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu | 2011 – 2032 r. |
| 10. | Raporty okresowe z realizacji Programu – w ramach raportowania Gminnego planu gospodarki odpadami (wg wytycznych MŚ) – przedstawiane Radzie Gminy | co 1 rok |

# Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

I. Ustawy:

- Ustawa z dnia 12 listopada 2010 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.                 Nr 63, poz. 322, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243,               z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm. ).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,             poz. 150, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

II. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191,                 poz. 1595).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. r. Nr l6, poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                               13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia           2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

- Uchwała nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zmieniona uchwałą nr.39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.