UCHWAŁA Nr  XXVII/145/12

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy                z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce” uchwalonego uchwałą nr XII/88/71/99 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 listopada 1999 r. i zmienionego uchwałą nr LIV/354/10 Rady Gminy Gorzyce            z dnia 10 listopada 2010 r., Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### Rozdział I

##### Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach, dla terenu o powierzchni około 192 ha, położony w centralnej części miejscowości Gorzyce i przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000.

§ 2

Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Gorzyce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka - Żabieniec  i Centrum w Gorzycach;

- planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach, będący przedmiotem uchwały;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej niż 50% obszaru;

- przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, zajmując mniej niż 50% obszaru;

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym obszarze wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi;

- powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni terenów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym roślinom naturalną wegetację;

- usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

- usługach publicznych - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokojenie potrzeb ludności, finansowaną w całości lub części przez administrację rządową lub samorządową;

- liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny przeznaczone dla różnych funkcji lub o różnych sposobach zagospodarowania;

- linii zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć linię, poza którą sytuowanie zabudowy jest niedozwolone, z wyłączeniem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

- przedsięwzięciu uciążliwym – rozumie się przez to ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, wymagającą przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

§ 3

- Ustalenia planu składają się z:

- tekstu uchwały;

- rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- rozstrzygnięcia w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, zgłoszonych w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące  załącznik Nr 2 do uchwały;

- rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące  załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

- W granicach planu ustala się następujące tereny o różnym przeznaczeniu wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami:

- MW    –  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- MN	   –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- MN,U –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej;

- U 		–  tereny zabudowy usługowej wielofunkcyjnej;

- Uw 	– tereny zabudowy usługowo-handlowej wielkopowierzchniowej;

- US 	–  tereny zabudowy usług sportu;

- U,P   – tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności

produkcyjnej;

- UK	–  tereny zabudowy usług sakralnych;

- WS 	–  tereny wód powierzchniowych;

- ZD	–  tereny ogródków działkowych;

- ZP	–  tereny zieleni urządzonej;

- ZI	–  tereny zieleni izolacyjnej;

- R		–  tereny rolnicze;

- KS	– tereny parkingów;

- E	    – tereny infrastruktury technicznej (elektroenergetyka);

- W  	– tereny infrastruktury technicznej (wodociągi);

- K      – tereny infrastruktury technicznej (kanalizacja);

- tereny komunikacji drogowej-publicznej:

- KDG	– tereny dróg głównych– klasa G;

- KDL	– tereny dróg lokalnych – klasa L;

- KDD	– tereny dróg dojazdowych – klasa D;

- tereny komunikacji drogowej – wewnętrznej:

  - Kx-j  	– tereny ciągów pieszo–jezdnych;

  - Kx-r	– tereny ciągów pieszo–rowerowych;

  - Kx	– tereny ciągów pieszych.

- Na rysunku planu wskazuje się następujące elementy kształtujące warunki zagospodarowania terenów:

  - linie zabudowy występujące, jako:

      - nieprzekraczalne linie dla zabudowy;

      - nieprzekraczalne linie dla zabudowy usługowej w zabudowie mieszkaniowej i usługowej;

  - granice ochrony wału przeciwpowodziowego;

  - przebieg linii energetycznych wysokich napięć (110 kV) i średnich napięć 
(15 kV) wraz ze strefami technicznymi.

- W granicach każdego z terenów, o których mowa w ust 1, w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów obowiązują łącznie:

    - ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II uchwały;

    - ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów, zawarte w rozdziale III uchwały.

#### Rozdział II

##### Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem

#### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

#### § 5

- Tereny, których istniejące przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami planu, mogą być wykorzystane w sposób dotychczasowy - do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

- Wyznacza się strefy techniczne w rejonach linii energetycznych wysokich napięć (110 kV) i średnich napięć (15 kV).

- Przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących budynków jest dopuszczalna przy zachowaniu zasady, że działania inwestycyjne będą sukcesywnie zmierzać do uzyskania zgodności z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenu.

- Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a linią nieprzekraczalnej zabudowy, określoną w ustaleniach planu pod warunkiem nie zmniejszania odległości zabudowy od drogi.

- Dopuszcza się sytuowanie reklam na terenach przeznaczonych pod zabudowę w formie:

- słupów reklamowych o wysokości nie większej niż  4m;

- tablic, neonów i ekranów o powierzchni nie większej niż 8m w obrysie zewnętrznym.

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6

- Ustala się konieczność zachowania warunków wynikających z położenia terenów w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do skażenia wód podziemnych:

- w zakresie gospodarki ściekowej;

- odprowadzenie wód opadowych z terenów tras komunikacyjnych, parkingów i terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej przy wykorzystaniu separatorów związków ropopochodnych.

- Zasady ochrony przed skutkami powodzi:

  - na terenach chronionych wałami przeciwpowodziowymi rzeki Łęgu, należy stosować rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe obiektów budowlanych, zabezpieczających przed skutkami oddziaływania wód powodziowych;

  - istniejąca zabudowa oraz budowle infrastrukturalne występujące w pięćdziesięciometrowym pasie ochronnym wałów przeciwpowodziowych rzeki Łęg mogą być remontowane, przebudowywane i rozbudowywane w sposób nie powodujący ingerencji w powierzchnie terenu.

- Wprowadza się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku ustalone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, w tym:

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,U dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW i MN, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć wymagających i mogących wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieznacznym oddziaływaniu.

    - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 7

1. Strefa „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej - obejmuje teren kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli, plebanię, cmentarz przykościelny, ogrodzenie wraz z otoczeniem. Ścisłej ochronie podlega:

- historyczna kompozycja funkcjonalno-przestrzenna obszaru;

- zabytkowa zabudowa i inne elementy zagospodarowania.

2. Ochronie konserwatorskiej podlegają stanowiska archeologiczne i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.

#### Zasady kształtowania działek budowlanych

§ 8

Ustala się zasady przeprowadzania podziałów nieruchomości:

- w przypadku podziału nieruchomości należy zachować minimalne szerokości frontów działek:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – 18 m;

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami (MN,U)  – 18 m;

- w przypadku podziału nieruchomości należy zachować minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – 600 m2;

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami (MN,U) – 800 m2;

- dla terenów zabudowy usługowej (U) – 1200 m2;

- ustalone w planie minimalne powierzchnie działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych oraz przy dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową;

- ustala się położenie granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego pod kątem od 60o do 90o według proponowanych podziałów.

#### Ustalenia dotyczące modernizacji i rozbudowy systemu komunikacyjnego

§ 9

- Ustala się układ komunikacyjny dróg publicznych dla obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem i powiązania z układem komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony symbolami:

- KDG    – 	droga główna - klasy G;

- KDL     –	droga lokalna - klasy L;

- KDD    – 	droga dojazdowa - klasy D.

- Ustala się układ uzupełniający ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek pieszo-rowerowych  dla obsługi komunikacyjnej terenów oraz powiązania z układem dróg wewnętrznych i publicznych:

- Kx-j     –  ciągi pieszo–jezdne;

- Kx-r	   – ciągi pieszo–rowerowe;

- Kx	       – ciągi piesze.

- Na terenach oznaczonych symbolami 1UP, 2UP, 3UP i 4UP dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych dojazdowych nie oznaczonych na rysunku planu pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości 5,0m w liniach rozgraniczających

- Dopuszcza się lokalizację w pasie drogowym dróg i ulic infrastruktury technicznej nie związanej z drogą w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

- Ustala się tereny parkingów, obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego  oznaczone na rysunku planu symbolem KS.

6.  Wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej drogi:

- KDG – 25 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 15 m dla        pozostałej zabudowy a 8 m dla terenu 2U od zewnętrznej krawędzi jezdni;

- KDL – 12 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 8 m dla pozostałej zabudowy;

- KDD – 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 8 m dla pozostałej zabudowy a  6 m dla terenu 3U od granicy drogi 7 KDD.

7.  Ustala się zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny;

- dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  minimum 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej prowadzonych usług i handlu;

- dla zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej – nie mniej niż 2 miejsca                               na 10 zatrudnionych oraz 2 miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej prowadzonej działalności gospodarczej.

#### Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 10

      - Zasady zaopatrzenia w wodę:

- źródłem zaopatrzenia w wodę obszaru objętego niniejszym planem będzie istniejąca i projektowanej sieć wodociągowa w układzie pierścieniowo-rozdzielczym Ø 160, Ø 110, Ø 90, funkcjonująca w oparciu o gminne ujęcia komunalne wód podziemnych Przybyłów;

- niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych.

      - Zasady odprowadzania ścieków:

- obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków sanitarnych i opadowych;

- podstawowym odbiornikiem ścieków sanitarnych z sieci kanalizacji będzie istniejąca gminna oczyszczalnia ścieków  w Gorzycach z możliwością przebudowy i rozbudowy;

- odprowadzania ścieków socjalno-bytowych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej realizowany wg zasad:

- układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzającej ścieki sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków oznaczonej symbolem 4K i z przepompownią 3K oraz układ kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej;

- ustala się rozbudowę istniejącego układu poprzez skanalizowanie grawitacyjne wskazanych w planie terenów z podłączeniem do istniejącej kanalizacji poprzez przepompownie 1K, 2K, 3K i 5K oraz rozbudowę systemu kanalizacji ciśnieniowej z podłączeniem do istniejących rurociągów tłocznych;

- do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych wykonanych na terenie własnej nieruchomości;

- ścieki przemysłowe odprowadzane odrębnym systemem z możliwością rozbudowy.

      - Zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- systemem kanalizacji deszczowej z podczyszczalnią ścieków deszczowych z możliwością rozbudowy;

- zakaz odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do kanalizacji sanitarnej;

- odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami przydrożnymi.

      - Zasady zaopatrzenia w gaz i rozbudowy sieci gazowej: głównym źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia zlokalizowana poza obszarem objętym planem oraz gazociąg średniego ciśnienia rozbudowywany w układzie pierścieniowo-rozdzielczym.

      - Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje sieć średniego napięcia kablowa wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ, linie 15 kV Trześń-Gorzyce i Stalowa Wola-Gorzyce z możliwością rozbudowy oraz stacje transformatorowe 15/04 kV oznaczonych  symbolami 5E, 6E i 7E z możliwością ich rozbudowy  i przebudowy;

- dopuszcza się lokalizacje stacji transformatorowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych,                nie kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- utrzymuje się przebieg istniejących linii 110kV, które zasilają GPZ 110kV/15kV:

- linia 110kV Stalowa Wola  - Gorzyce;

- linia 110kV Gorzyce – Trześń;

- linia 110kV Gorzyce – Ożarów Miasto;

- linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia należy lokalizować, w liniach rozgraniczających istniejących dróg.

      - Zasady zaopatrzenia w ciepło:

- podstawowym źródłem zaopatrzenia w ciepło dla zabudowy przemysłowej pozostaje istniejąca kotłownia na terenie „Federal – Mogul”, a dla zabudowy osiedlowej lokalne kotłownie gazowe;

- dla nowo budowanych obiektów kubaturowych należy instalować urządzenia grzewcze stosujące paliwa czyste ekologicznie.

      - Zasady obsługi telekomunikacyjnej:

- utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci telekomunikacyjnej, lokalizację urządzeń z możliwością ich rozbudowy oraz dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń;

- linie kablowe sieci telekomunikacyjnych należy lokalizować w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg.

8.	Zasady gospodarki odpadami:

- czasowe gromadzenie odpadów stałych ustala się na terenie posesji przy zabudowie jednorodzinnej, usługowej  i osiedlowej w pojemnikach przeznaczonych na ten cel;

- ustala się odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki, ich segregację i zagospodarowanie na warunkach określonych przez samorząd gminy;

- odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności produkcyjnej będą wykorzystane lub unieszkodliwione.

- Regulacja stosunków wodnych:

- utrzymuje się przebieg melioracji szczegółowych oznaczonych symbolami 6WS i 7WS, i oczek wodnych oznaczonych symbolami 1WS – 3WS i 5WS;

- dopuszcza się przebudowę zbiornika wodnego oznaczonego symbolem 4WS.

10. W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej koniecznych dla obsługi wyznaczonej funkcji pod warunkiem zachowania przeznaczania podstawowego terenu.

§ 11

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości:

- 30% 	dla terenów oznaczonych symbolem  MW; MN; MN,U; U; Uw; U,P;

- 15%	dla pozostałych terenów.

#### ROZDZIAŁ III

#### USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 12

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, określone na rysunku planu symbolem MW (1MW – 4MW).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- nieuciążliwe usługi wielofunkcyjne komercyjne zlokalizowane w parterze budynków wielorodzinnych lub jako wolnostojące oraz obiekty handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży do 400m2;

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną i rekreacyjną;

- utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

- W granicach terenów MW obowiązuje zakaz wznoszenia:

- budynków jednorodzinnych;

- garaży;

- tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem zaplecza budowy.

- Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,6 do 1,2;

- nie dopuszcza się grodzenia posesji;

- dopuszcza się stosowanie żywopłotów.

- Forma architektoniczna budynków:

- wysokość budynków wielorodzinnych – do 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze mieszkalne) oraz piwnice, maksymalnie 18 m od poziomu terenu do kalenicy;

- dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 20o do 40o;

- dachy płaskie – stropodachy nawiązujące do istniejącej architektury zabudowy wielorodzinnej;

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce (brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

- poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali;

- nie dopuszcza się stosowania blachy profilowanej jako materiałów wykończeniowych elewacji budynku;

- należy zapewnić wydzielone i zadaszone miejsca gromadzenia odpadów nawiązując kolorystyką i formą konstrukcji przekrycia do elementów budynku wielorodzinnego takich jak zadaszenie wejścia, balkonów oraz dachu.

6.  Forma architektoniczna budynków usługowych wolnostojących:

- wysokość budynków – parterowe, maksymalnie 7,0 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy dwu – lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20o do 45o;

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

- poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna.

§ 13

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, określone na rysunku planu symbolem MN (1MN – 15MN).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną i rekreacyjną;

- utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego.

- Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- co najmniej 40% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 0,5 i od 0,1 do 0,3 dla 7MN;

- nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi).

- Forma architektoniczna budynków mieszkalnych:

- budynki jednorodzinne wyłącznie jako wolnostojące. Wysokość budynków                             – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze mieszkalne, maksymalnie 9,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o  i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną wzdłuż ulicy;

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

- poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali.

- Forma architektoniczna budynków gospodarczych i garaży lub budynków o połączonych funkcjach oraz ich usytuowanie:

- dopuszcza się realizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy;

- wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,5 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- powierzchnia zabudowy dla budynków gospodarczych i garaży lub budynków                        o połączonych funkcjach – maksimum 80 m2;

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe dla budynków usytuowanych w granicy działki;

- dla garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy płaskie- stropodachy;

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej samej działce;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali;

- nie dopuszcza się realizacji garaży blaszanych.

§ 14

    - Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami (w tym: handlowymi) wbudowanymi w parterach budynków mieszkalnych lub wolnostojącymi, określone na rysunku planu symbolem MN,U (1MN,U – 8MN,U).

    - Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

    - urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

    - obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci;

    - zieleń ozdobną;

    - utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego;

    - miejsca gromadzenia odpadów (wydzielone i zadaszone).

    - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 0,6;

- nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi).

    - Forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej i usługowej powinna spełniać następujące wymagania:

      - budynki wyłącznie jako wolnostojące o funkcji odrębnej (mieszkaniowej lub usługowej) lub połączonej (mieszkaniowo–usługowej);

      - wysokość budynków – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, maksymalnie 9,5 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

      - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną wzdłuż ulicy;

      - pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

      - poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych;

      - kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali.

    - Forma architektoniczna budynków gospodarczych i garaży lub budynków o połączonych funkcjach oraz ich usytuowanie:

- dopuszcza się realizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego i usługowego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy;

- wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,5 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- powierzchnia zabudowy dla budynków gospodarczych i garaży lub budynków 
o połączonych funkcjach – maksimum 80 m2;

- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe dla budynków usytuowanych w granicy działki, zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki;

- dla garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się stropodachy płaskie;

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali.

§ 15

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową wielofunkcyjną o charakterze publicznym i komercyjnym, (w tym: handlu o powierzchni sprzedaży do 400 m2, gastronomii, zdrowia, rzemiosła itp.) określoną na rysunku planu symbolem   U (1U – 13U).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- budynki gospodarcze obsługujące podstawową funkcję;

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną i rekreacyjną;

- miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego oraz do terenu 3K w granicach terenu 4U.

- Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

  - wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,7;

  - nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi).

- Forma architektoniczna zabudowy usługowej:

- budynki wyłącznie jako wolnostojące;

- wysokość budynków – do 4 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 15 m                licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy dwu – lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną wzdłuż ulicy (dopuszczalny płaski stropodach);

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali.

- Forma architektoniczna budynków gospodarczych obsługujących podstawową funkcję:

- usytuowanie za budynkiem usługowym jako wolnostojące lub we wspólnej granicy działek;

- wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,5 m do kalenicy dachu;

- dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o                                        lub jednospadowe dla budynków usytuowanych w granicy działki, zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki;

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej samej działce;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali.

§ 16

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-handlową jako obiekty wielkopowierzchniowe, o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, określoną na rysunku planu symbolem Uw.

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną i rekreacyjną;

- utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego.

- Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,7;

3) nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych.

- Forma architektoniczna zabudowy usługowej:

  - budynki wyłącznie jako wolnostojące;

  - wysokość budynków – 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 11,0 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

  - dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20o do 45o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną wzdłuż ulicy (dopuszczalny płaski stropodach);

  - pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

  - kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali;

  - dopuszcza się inną kolorystykę w przypadku lokalizowania inwestycji z „pakietu o charakterze sieciowym”, które mają ustalone własne logo, gabaryty, kolorystykę budowli i budynków;

  - dopuszcza się przeszklenia elewacji (systemy ścian osłonowych słupowo-ryglowych) łączone z murem pełnym lub okładziną kamienną.

§ 17

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usług sportu, określoną na rysunku planu symbolem US (1US – 2US).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- budynki gospodarcze obsługujące podstawową funkcję;

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną i rekreacyjną;

- miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego.

- Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

    - co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

    - wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,7;

    - nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych.

- Forma architektoniczna zabudowy:

- budynki wyłącznie jako wolnostojące;

- wysokość budynków – 3 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 12,0 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20o do 42o i kalenicy nad główną bryłą budynku (dopuszczalny płaski stropodach oraz przekrycia łukowe w tym pneumatyczne hale sportowe);

- dopuszcza się inną kolorystykę w przypadku lokalizowania inwestycji z „pakietu o charakterze sieciowym”, które mają ustalone gabaryty, kolorystykę budowli i budynków.

- Forma architektoniczna budynków gospodarczych:

  - usytuowanie za budynkiem usługowym jako wolnostojące lub we wspólnej granicy działek;

  - wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,5 m do kalenicy dachu;

  - dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe dla budynków usytuowanych w granicy działki, zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki;

  - pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów;

  - kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali.

§ 18

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnej (hale produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie itp.), określoną na rysunku planu symbolem U,P (1U,P              – 5U,P).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- obiekty biurowe, administracyjne oraz pozostałe związane z funkcją podstawową;

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną i rekreacyjną;

- utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego oraz do terenu 5K na obszarze 2U,P.

- Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - co najmniej 20% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

  - wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,8;

  - nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem elementami drewnianymi lub metalowymi);

- Forma architektoniczna zabudowy:

- wysokość budynków – do 5 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 16 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 25o do 42o (dopuszcza się płaski stropodach);

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna.

§ 19

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową o charakterze sakralnym (obiekty kultu religijnego), określone na rysunku planu symbolem UK.

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

  - urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

  - obiekty małej architektury;

  - zieleń ozdobną;

  - utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego;

  - miejsca gromadzenia odpadów (wydzielone i zadaszone) nawiązujące materiałami do budynków o przeznaczeniu podstawowym i nakryte dachem w kolorystyce dachu budynków otaczających.

3.  Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- co najmniej 30 % terenu działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,7;

- wysokość obiektów kultu religijnego:

    - kalenicy kościoła - maksymalnie do 25 m,

    - dzwonnicy – maksymalnie do 46 m;

- dopuszcza się rozbudowę i przebudowę  istniejących obiektów:

- przy rozbudowie i przebudowie należy utrzymać proporcje poszczególnych elementów elewacji (wysokości gzymsów, rozmieszczenie pilastrów, lizen, przypór oraz wielkości otworów okiennych i drzwiowych,

- wykończenie elewacji w kolorach naturalnych z zastosowaniem naturalnych materiałów (cegła, kamień, drewno, piaskowiec, granit itp.),

- wyklucza się stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz innych materiałów i technologii, których zastosowanie zmieniłoby charakter obiektów;

- ogrodzenia powinny być kształtowane przy spełnieniu poniższych warunków:

- zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych za wyjątkiem kamienia i cegły klinkierowej;

b) obowiązuje maksymalna wysokość ogrodzenia do 2,0 m.

§ 20

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod wody powierzchniowe (zbiorniki wodne retencyjne i rekreacyjne, kanały odwadniające-otwarte lub zakryte i strumienie), oznaczonego na rysunku planu symbolem WS (1WS – 7WS).

§ 21

  - Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ogródki działkowe, oznaczonego na rysunku planu symbolami ZD.

2. Dopuszcza się lokalizację:

- placu zabaw dla dzieci, urządzeń sportowych;

- małych form architektonicznych;

- altan o powierzchni zabudowy do 35,0 m2 i wysokości do 4,5 m z dachami dwu lub wielospadowymi o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 25o do 45o (dopuszczalne stropodachy płaskie) ;

- ciągów pieszych;

- sieci infrastruktury technicznej w tym oświetlenia.

§ 22

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną, oznaczonego na rysunku planu symbolami ZP (1ZP – 2ZP).

2. Dopuszcza się lokalizację:

- oczek wodnych, fontann;

- placu zabaw dla dzieci, urządzeń sportowych;

- małych form architektonicznych;

- ciągów pieszych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

§ 23

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zieleń izolacyjną, oznaczonego na rysunku planu symbolami ZI (1ZI – 8ZI).

2. Dopuszcza się lokalizację (z wyłączeniem terenów (1ZI – 3ZI):

- ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w tym oświetlenia ciągu pieszego.

§ 24

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod użytki rolne, oznaczonego na rysunku planu symbolem R – w tym pod uprawy polowe i ogrodnicze.

2.  Ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 25

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod parkingi, obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego określoną na rysunku planu symbolem KS (1KS – 8KS).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego, (dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem –7KS – dworzec PKS i połączone z nim obiekty handlu, gastronomii, administracji oraz kultury);

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- obiekty małej architektury;

- zieleń ozdobną.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- zapewnić odwodnienie powierzchniowe parkingów i placów manewrowych oraz oświetlenie terenu parkingu;

- teren parkingu musi posiadać nawierzchnię utwardzoną.

- Forma architektoniczna zabudowy usługowej na terenie 7KS:

- budynki wolnostojące lub o połączonej funkcji;

- wysokość budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 11 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy płaskie (stropodachy) lub dachy o kącie nachylenia do 8o ukryte za ścianami attykowymi, (dopuszczalne dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20o do 42o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną wzdłuż ulicy);

- pokrycie dachów płaskich zgodnie z zastosowanym systemem w kolorystyce grafitowej, kolorze naturalnym blachy lub posypką żwirową,  dachów spadowych w ciemnej kolorystyce (brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem;

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali, dopuszcza się przeszklenia elewacji (systemy ścian osłonowych słupowo–ryglowych) łączone z murem pełnym lub okładziną kamienną;

- nie dopuszcza się stosowania ścian zewnętrznych z metalowych płyt warstwowych.

§ 26

1. Wyznacza się tereny – stacji transformatorowych oznaczonych na rysunku planu symbolami E:

- 4E – GPZ 110/15 kV Gorzyce „Federal – Mogul”;

- 5E –stacja transformatorowa – rozdzielcza, wolnostojąca 15/0,4kV;

- 6E – stacja transformatorowa – rozdzielcza, wolnostojąca, słupowa 15/0,4kV;

- 7E – stacja transformatorowa – rozdzielcza, wolnostojąca, słupowa 15/0,4kV;

- 1E, 2E, 3E – projektowane stacje transformatorowo – rozdzielcze 15/0,4kV należy realizować w wykonaniu wnętrzowym jako mało-gabarytowe stacje wolnostojące o wystroju architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową;

- obsługa komunikacyjna terenu z istniejących bądź projektowanych dróg publicznych.

2. Wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,8.

§ 27

Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – istniejącej stacji wodociągowej oznaczonej na rysunku planu symbolem W:

  - dopuszcza się rozbudowę i modernizację obiektów technologicznych oraz budynku administracyjnego i garażowego dla potrzeb stacji wodociągowej;

  - budynki wolnostojące lub o połączonej funkcji;

  - wysokość budynków – parterowe, maksymalnie 7 m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu;

  - dachy płaskie (stropodachy)-dopuszczalne dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 15o do 42o;

  - pozostawienie minimum 20% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej;

  - wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,8.

§ 28

Wyznacza się teren – istniejącej oczyszczalni ścieków oznaczony na rysunku planu symbolem 4K oraz przepompowni ścieków oznaczonych na rysunku planu symbolami 1K, 2K, 3K i 5K:

- dopuszcza się rozbudowę i przebudowę oraz budowę innych budynków lub obiektów związanych z przeznaczeniem podstawowym;

- budynki wolnostojące lub o połączonej funkcji o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;

- dachy płaskie (stropodachy)-dopuszczalne dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 15o do 42o ;

- dopuszcza się lokalizację gminnego punktu składowania odpadów niebezpiecznych;

- co najmniej 20 % terenu działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,7.

§ 29

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod drogę publiczną klasy KDG (droga główna klasy G).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- urządzenia i sieci związane z eksploatacją tras komunikacyjnych;

- pasy zieleni niskiej;

- budowę, remonty, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej  w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających  – 25 m;

- szerokość jezdni – 7 m;

- chodniki obustronne o szerokości min. 2 m;

- należy zapewnić odwodnienie elementów pasa drogowego;

- ustala się obowiązek zapewnienia prawidłowej ochrony przed hałasem istniejącej sąsiedniej zabudowy poprzez wprowadzenie w razie potrzeby ekranów akustycznych lub zieleni izolacyjnej wzdłuż pasa drogowego.

§ 30

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod drogę publiczną klasy L oznaczone symbolem KDL (1KDL – 3KDL).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

  - urządzenia i sieci związane z eksploatacją tras komunikacyjnych;

  - pasy zieleni;

  - budowę, remonty, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających:

  - 1KDL -   15 m,

  - 2KDL i 3KDL -   12 m;

- szerokość jezdni: 5 m – 6 m;

- chodniki obustronne o szerokości min. 2 m;

- należy zapewnić odwodnienie elementów pasa drogowego.

§ 31

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi publiczne klasy D oznaczone symbolami KDD (1KDD – 10KDD).

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- urządzenia i sieci związane z eksploatacją tras komunikacyjnych;

- pasy zieleni;

- budowę, remonty, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej            w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m (12,0 m dla 6 KDD);

- szerokość jezdni – 4,5 m;

- chodniki obustronne o szerokości min. 2,0 m;

- na nieprzelotowych zakończeniach ulic wyznacza się place do zawracania samochodów o wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m;

- należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe elementów pasa drogowego.

§ 32

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ciągi pieszo–jezdne oznaczone symbolem Kx-j (1 Kx-j – 15Kx-j).

- Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających: 5 – 7 m (zgodnie z rysunkiem planu):

- szerokość jezdni ciągu pieszo-jezdnego – 3,5  m,

- ciąg pieszy o szerokości 1,5 m;

- odwodnienie powierzchniowe ciągu pieszo-jezdnego.

§ 33

  - Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ciągi pieszo-rowerowe oznaczone symbolem Kx-r (1Kx-r – 4Kx-r).

  - Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

  - Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

    - szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m;

    - szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej – 2,5 m;

    - ciąg pieszy o szerokości 1,5 m;

    - odwodnienie powierzchniowe ciągu pieszo-rowerowego.

§ 34

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ciąg pieszy oznaczone symbolem Kx (1Kx, 2Kx).

- Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających – 3 m;

- odwodnienie powierzchniowe ciągu pieszego.

#### Rozdział IV

##### Postanowienia końcowe

§ 35

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

# U Z A S A D N I E N I E

# do projektu  uchwały RADY GMINY GORZYCE

z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach.

- W dniu 20 września 2007 r. Wójt Gminy Gorzyce zawiadomił o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały Nr  XI / 64 / 07 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  graniczący z  ulicą Sandomierską od strony północno-wschodniej wraz z terenami otaczającymi budynek Urzędu Gminy, z Osiedlem wielorodzinnym od strony południowo-wschodniej  oraz z wałem rzeki Łęg od strony południowo i północno-zachodniej, w formie ogłoszenia            w prasie (Tygodnik Nadwiślański), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy                   i w miejscowości Gorzyce oraz w Internecie na BIP-e Urzędu Gminy.  Zainteresowani mogli składać wnioski do planu w terminie do dnia                           22 października 2007 r. Wniosków nie było.

- Umowa  na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wielofunkcyjnego Niwka-Żabieniec i Centrum   w miejscowości Gorzyce została zawarta w dniu 30.01.2008 r. z Panem Władysławem Gurdakiem,                      wraz z zespołem autorskim.

- Projekt  planu Niwka – Żabieniec  został  przesłany w sierpniu 2008 r.                       do właściwych organów (m.in. do Wojewody, Marszałka, Starostów, itp.)  celem uzgodnienia i zaopiniowania.

- Po dokonaniu uzgodnień i zaopiniowania w/w dokumentów  powinno nastąpić wyłożenie projektu planu Niwka – Żabieniec do publicznego wglądu, ale w dniu  15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.    Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),  która nakazuje zaopiniowanie i uzgodnienie projektu  planu Niwka – Żabieniec jeszcze przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  Z uwagi na brak przepisów przejściowych do ustawy, jej zapisy dotyczą  również projektów  planów, które przeszły opiniowanie i uzgadnianie w procedurze ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak to miało miejsce w przypadku  projektu planu Niwka – Żabieniec. Urząd Gminy w Gorzycach musiał zlecić sporządzenie nowej prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z uwagami przesłanymi przez te organy.

- Po opracowaniu „Prognozy” tut. Urząd przesłał ją z projektem planu  do zaopiniowania obu tym organom. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Rzeszowie w dniu 16 kwietnia 2009 r. zaopiniował „Prognozę” pozytywnie.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia                     27 kwietnia   2009 r. ( data wpływu 04 maja 2009 r.)  zażądał  przesłania dokumentów planistycznych wraz  z załącznikami w formie papierowej. W dniu 7 maja 2009 r. dokumenty w tej formie zostały przesłane.

- W dniu 23 czerwca 2009 r. wpłynęło do tut. Urzędu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wzywające Wójta Gminy Gorzyce do przedstawienia:

  - opracowania ekofizjograficznego;

  - uzupełnienia „Prognozy” o zakres analizy oddziaływań w stosunku do obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu” oraz Natura 2000 „Tarnobrzeska Dolina Wisły” z ich przedstawieniem graficznym na rysunku „Studium”.

- Opracowanie ekofizjograficzne, jako nie wymagane w momencie podejmowania uchwały Nr XIV/84/07 z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium”, zostało zlecone 3 sierpnia 2009 r. Panu Emilowi Nowakowi prowadzącemu Usługowy Zakład Fizjografii i Geologii Inżynierskiej  w Rzeszowie i wykonane w terminie 3 miesięcy. Informacje zawarte w „Ekofizjografii” zostały przeanalizowane i elementy tam zawarte wykorzystane do opracowania nowych prognozy oddziaływania odpowiednio I zmiany Studium  i projektu planu Niwka -Żabieniec.

- Po wykonaniu tych prac projekt Studium i projekt planu wraz z prognozami oddziaływania zostały przesłane do Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  i pozytywnie zaopiniowane oraz uzgodnione.

- Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wielofunkcyjnego Niwka-Żabieniec  i Centrum w miejscowości Gorzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się w prasie (Tygodnik Nadwiślański), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i w poszczególnych miejscowościach, w Internecie na BIP-e Urzędu Gminy oraz  w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku w dniu 15 kwietnia 2010 r.  Okres wyłożenia w/w dokumentów nastąpi w dniach od 30.04.2010 r. do  31.05.2010 r. w  Urzędzie Gminy Gorzyce. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu Niwka Żabieniec rozwiązaniami odbyła się w dniu  18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce.

Wpłynęło 10 uwag do projektu planu.

Uwzględniono uwagi dotyczące terenu 9 MN – przy ulicy Odlewników – zmieniono teren budowlany na teren rolniczy. Nie uwzględniono uwag: P. Haliny Gołębiowskiej o przesuniecie drogi 3 KDD oraz Pana Andrzeja Sułkowskiego w sprawie zmiany przebiegu drogi 1 KDD.

- Po dokonaniu zmian w projekcie planu nastąpiło ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 21.10.2010 r. do dnia 12.11.2010 r. Wpłynęły 3 uwagi do projektu planu. Uwzględniono uwagi Pana Andrzeja Sułkowskiego           i Pani Marianny Lorenc dotyczące zmiany przebiegu drogi 1 KDD – zamieniono z drogi przelotowej 1 KDD na drogę z nawrotem.  Nie uwzględniono uwagi Pana Paweł Kopeć o przesuniecie przebiegu drogi 1 KDD .

- Po uwzględnieniu w/w uwag i dokonaniu zmian w projekcie planu nastąpiło ponowne wyłożenie do publicznego wglądu tylko w zakresie tych zmian                    w dniach od 11.02.2011 r. do dnia 15.03.2011 r. uwagi nie wpłynęły.

- Następnie dokonano zmian w projekcie planu wynikających z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego stwierdzającego nieważność Uchwały Nr IV/63/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka - Żabieniec  i Centrum w Gorzycach i nastąpiło ponowne wyłożenie do publicznego wglądu   w zakresie całego planu w dniach od 21.06.2012 r. do dnia 23.07.2012 r.   Uwagi do tego wyłożenia nie wpłynęły.