Gorzyce, 12.07.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I-I.271.7.2021

Nazwa zadania:	Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) Zamawiający informuje, że dział VI specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

  - Przedmiotem zamówienia pn. „Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I - Rynek."

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

    - budowa wiaty na Placu Handlowym,

    - utwardzenie nawierzchni Placu Handlowego w Gorzycach,

    - oświetlenie, zasilanie rynku na Osiedlu w Gorzycach,

    - monitoring wizyjny cctv,

    - budowa sieci wodociągowej w ramach rewitalizacji osiedla Gorzyce - etap I – rynek

    - rozbudowa drogi gminnej nr 100120 R Plac Targowy etap I,

    - rozbudowa drogi gminnej nr 100120 R Plac Targowy etap II,

  - Realizacja zadania nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej:

    - Budowa sieci wodociągowej w ramach rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek na dz. nr ewid. 1952/8, 1954/11, 2392, 2467/13, 2541/2, 2541/3, 2542/6, 2542/10, 2542/12,

    - Monitoring wizyjny CCTV – Etap I,

    - Projekt wewnętrznej instalacji niskiego napięcia prowadzona w wykopie. Oświetlenie, zasilanie Rynku na Osiedlu w Gorzycach – Etap I,

    - Budowa wiaty na Placu Handlowym,

    - Utwardzenie Nawierzchni Placu Handlowego w Gorzycach,

    - Rozbudowa drogi gminnej Nr 100120 R Plac Targowy w miejscowości Gorzyce,

    - Rozbudowa drogi gminnej Nr 100120 R Plac Targowy w Miejscowości Gorzyce etap II

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

  - Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

    - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał iż osoby wykonujące następujące czynności były zatrudnione na umowę o pracę:

      - czynności związane z wykonaniem robót przygotowawczych i ziemnych,

      - czynności związane z wykonaniem odwodnienia,

      - czynności związane z wykonaniem podbudów i nawierzchni,

      - czynności związane z wykonaniem konstrukcji budowlanych,

    - Osoby wykonujące czynności o których mowa w pkt. a-d mają zostać zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Sposobu dokumentowania i kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95:

    - Wykonawca (lub podwykonawca) z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia publicznego dostarczy przed rozpoczęciem robót budowlanych oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu osób o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.

    - W trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1. Wykonawca w terminie 5 dni na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie umów o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1 wraz kopią formularza ZUS ZUA. Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu druk DRA i do tego załącznik RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem przesłania z którego będzie wynikał dowód opłacenia składek do ZUS za osoby o których mowa w ust. 1.

    - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów składanych przez Wykonawcę na poczet wykazania spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia odpowiednich organów kontrolnych w celu potwierdzenia treści tych dokumentów.

    - W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.

    - Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:

      - w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1-2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.

  - Wymagania dotyczące budowy wiaty oraz utwardzenia terenu:

    - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do wykonania modeli 1:1 następujących elementów przed przystąpieniem do wykonania prac na terenie:

      - Model 1 kapitel słupa utwierdzonego

      - Model 2 baza i kapitel słupa przegubowego,

      - Model 3 próbka nawierzchni betonowej zacieranej oraz płukanej wg zapisów projektu każda min. 50x50cm

      - Model 4 próbka nawierzchni żwirowej min. 50x50 cm w drewnianej skrzynce

    - Próbki te mogą zostać zatwierdzone przez Inwestora i Kierownika Budowy oraz Projektanta, przyjęte z komentarzami lub odrzucone. W przypadku stwierdzenia dużych niezgodności modeli z projektem test musi zostać powtórzony. W przypadku drobnych niezgodności Kierownik Budowy przedstawia komentarze, które muszą być uwzględnione w wykonaniu finalnych elementów.

    - Zaleca się przedstawienie Projektantom rysunków warsztatowych stalowej konstrukcji przed przystąpieniem do fabrykacji, w celu uniknięcia niezgodności i błędów wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji. Projektant jest zobowiązany do odniesienie się do przedstawionej mu dokumentacji w czasie nie dłuższym miż 5 dni roboczych.

    - Z uwagi na reprezentacyjny charakter realizowanych elementów na Placu Handlowym wszystkie elementy należy wykonać wedle najlepszych standardów technicznych i estetycznych.

    - W przypadku wystąpienia różnic w terenie ze stanem projektu lub wystąpienia nieoczekiwanej konieczności zmian przebiegu powierzchni terenu Projektanci zobowiązują się do nieodpłatnego wykonania koordynacji wymiarowej w trzech wymiarach na podstawie danych geodezyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

    - Jako załącznik do oferty w przetargu Wykonawca jest zobowiązany do opisania zakładanej przez siebie metody konstrukcji wiaty. Opis musi zawierać następujące elementy: wymienienie sprzętu do montażu i transportu, systemów tymczasowego podparcia itd, zdefiniowaniem poszczególnych kroków oraz szacunek czasowy potrzebny na nabycie materiału, fabrykację oraz montaż. Załącznik powinien być nie dłuższy niż 2 formaty A4. Będzie on weryfikowany pod kątem zgodności proponowanej metody z dokumentacją projektową.

    - Wykonawca musi poświadczyć, że w przeciągu ostatniego roku wykonał co najmniej 1 strukturę stalową w obiekcie użyteczności publicznej o masie nie mniejszej niż 20 ton, lub obiektów stalowych w przestrzeni publicznej o łącznej masie nie mniejszej niż 3 tony

  - Równoważność materiałów.

    - W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

    - Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.

    - Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

    - Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

    - Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty  równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

  - Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 45233250-6, 45233260-9, 45310000-3, 45231100-6, 45233120-6, 45112710-5

- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

  - Sposób składania oferty:

    - Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „ofertę” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

    - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

    - Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

    - Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

    - Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

    - Do ofert należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XXI, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

    - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

    - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

    - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Termin składania ofert:

    - Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07.2021 r. do godziny 09:00.

- TERMIN OTWARCIA OFERT.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021 r., o godzinie 10:00.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

  - Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa ust. 9 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

- ZAŁĄCZNIKI.

  - Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji (załączniki do SWZ);

    - formularz oferty – załącznik nr 1;

    - wykaz robót budowlanych – załącznik nr 2;

    - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;

    - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4;

    - wzór umowy – załącznik nr 5;

    - dokumentacja projektowa – załącznik nr 6a, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g,

    - dokumentacja projektowa – załącznik nr 6b - 12.07.2021 r.