REGIONALNY DYREKTOR				    Rzeszów, dnia 31 marca 2022 r.

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.22.8.2018.KR.151

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:

- art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);

- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 i, art. 80, art. 82,
art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.);

- art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Warszawa reprezentowanego przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 – 21+076,
gm. Grębów, pow. tarnobrzeski” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami,

- Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – opracowanie ADEKO
Sp. z o. o. S. k., ul. Spółdzielców 12/189, 30-682 Kraków, kierownik zespołu:
dr inż. Agata Dąbal, Kraków wrzesień 2019 r. wraz z uzupełnieniami,

- Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – opracowanie ADEKO
Sp. z o. o. S. k., ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków, kierownik zespołu:
dr inż. Agata Dąbal, Kraków sierpień 2019, wrzesień 2021 wersja scalona,

- mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe,

- mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

orzekam:

określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 – 21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”.

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.

I. Rodzaj przedsięwzięcia i miejsce jego realizacji:

Przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na wykonaniu robót budowlanych związanych
z przebudową lewego wału rzeki Łęg na odcinku w km od ok. 7+580 do ok. 21+076, przebudowie ujęcia wody w km 14+900 wału oraz przebudowie przepompowni melioracyjnej Zabrnie, celem zapewnienia wymaganego stanu ochrony przed powodzią obszarów znajdujących się na terenie gminy Grębów, Zaleszany i Gorzyce. Przedsięwzięcie znajduje się na terenie miejscowości Zabrnie, Jamnica, Grębów, Krawce, gm. Grębów, miejscowości Sokolniki gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski oraz miejscowości Kępie Zaleszańskie,
gm. Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie.

Przebudowa lewego wału rzeki Łęg polegać będzie na dostosowaniu rzędnych korony wału do rzędnych wymaganych przepisami dla II klasy ważności obiektów hydrotechnicznych, tj. Q1% + 1 m z zachowaniem równowagi bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku pokrywającym się z przebudowanym wałem prawym rzeki Łęg.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- W celu ograniczenia do minimum możliwości przedostania się płazów i innych małych zwierząt na teren budowy wykonane będzie tymczasowe ogrodzenie ochronne:

- w kilometrażu: ok. 9+500-9+800, 10+100-10+400, 12+300-16+500, 18+900-19+100. Dokładna lokalizacja tego typu wygrodzeń na etapie budowy powinna być ustalona pomiędzy nadzorem przyrodniczym, jak również Kierownikiem Budowy, aby ogrodzenia te nie były niszczone przez pracujący sprzęt, pojazdy budowy lub pojazdy obce przemieszczające się
w poprzek terenu robót, a także nie kolidowały z prowadzonymi robotami,

- ogrodzenia tymczasowe będą budowane sukcesywnie do postępu robót budowlanych,

- wymiary minimalne: wysokość części nadziemnej – min. 50 cm, głębokość zakopania w gruncie – min. 20 cm, odgięta krawędź górna na zewnątrz (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45 ÷ 90° o szerokości 5 ÷ 10 cm, zakończenia ogrodzenia będą mieć kształt litery „U”, powodujące zmianę kierunku ruchu zwierząt,

- ogrodzenia będą wykonane z pełnych elementów szczelnie ze sobą połączonych,
np. folia polimerowa (gładka), izolacyjna, fundamentowa, geotkanina, geowłóknina,

- wzdłuż tymczasowego ogrodzenia, w odstępach wskazanych przez nadzór przyrodniczy, rozmieszczone zostaną pułapki łowne (np. wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia wiadra z tworzyw sztucznych, z perforowanym dnem, wyłożone patykami i liśćmi), do których będą wpadać płazy i inne małe zwierzęta (wysokość wiaderka ok. 30-40 cm). Do każdego wiaderka należy włożyć prostą drabinkę z listewek (szerokość
4-5 cm, wysokość - do krawędzi wiaderka, o odstępach między szczeblami - 3 do 4 cm) lub kij, w taki sposób, aby wystawał z niego pod dużym kątem i umożliwiał wyjście z pułapki małym ssakom. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie łączeń sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału),

- ogrodzenia będą regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń, szczelności,
a wszystkie wykryte usterki w ogrodzeniu będą usuwane,

- pułapki łowne należy kontrolować raz dziennie, a w szczycie migracji 1–2 razy dziennie. Po zakończeniu intensywnych migracji można je kontrolować, co 2 dni. Płazy i inne zwierzęta, które wpadną do nich, będą uwalniane i przenoszone  w odpowiednie siedliska zgodnie z kierunkiem migracji,

- ogrodzenia tymczasowe powinny być utrzymywane od 16 marca (lub od momentu zaniku pokrywy śnieżnej) do 14 października. Dokładny termin budowy płotków tymczasowych należy uzgodnić z nadzorem herpetologicznym,

- nadzór przyrodniczy w sytuacjach koniecznych wskaże dodatkowe odcinki wymagające zastosowania tymczasowych ogrodzeń ochronnych m.in. w miejscach zastoisk wody, wykopów.

- Podczas prowadzenia wykopów zastosowane zostaną metody zabezpieczenia oraz rozwiązań konstrukcyjnych i lokalizacyjnych eliminujące powstawanie pułapek ekologicznych lub umożliwiające samodzielne, natychmiastowe wydostanie się zwierząt, tj. w zależności od rozmiarów wykopu: przykrycie w całości na okres niewykonywania robót, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian lub pochyłych desek, co umożliwi zwierzętom ucieczkę, wykonywanie prac na krótkich odcinkach z szybkim zasypaniem, przykrycie deskami lub kręgami betonowymi zamykającymi (tymczasowe płyty). Zabezpieczenie będzie utrzymane aż do czasu wykonania właściwego zwieńczenia/zakończenia prac w obrębie wykopu.

- W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na nietoperze (przebudowa/remont przepompowni) poprzez przyciąganie owadów przez oświetlenie oraz zaburzenie rytmu dobowego, zastosowane będzie oświetlenie o możliwie najniższej emisji barw niebieskich
i promieniowania UV, zalecana temperatura barwowa < 3000 K (wskazane jest zastosowanie niskociśnieniowych lamp sodowych, oświetlenie LED, dopuszczalne są wysokociśnieniowe lampy sodowe, niedopuszczalne jest natomiast stosowanie lamp rtęciowych), o wiązce światła ukierunkowanej w stronę elementu oświetlanego, niepowodujące efektu łuny
i rozproszenia. Do oświetlenia należy zastosować zamknięte oprawy lamp.

- Odhumusowanie terenu:

- będzie prowadzone od środka terenu robót do zewnątrz, stwarzając możliwość ucieczki zwierzętom,

- rozpocznie się poza okresem zimowania płazów trwającym od 15 października do
15 marca (lub do momentu zalegania porywy śnieżnej),

- będzie prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

- W razie stwierdzenia występowania gatunków chronionych na terenie przeznaczonym do odhumusowania, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

- Humus pryzmowany będzie na terenie zawala w pryzmach. W celu ograniczenia pylenia i utleniania się humusu należy obsiać go mieszanką traw rodzimych.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową/remontem lub wyburzeniem budynku przepompowni Zabrnie należy przeprowadzić kontrolę przez przyrodnika istniejącego budynku. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków (np. ptaki, nietoperze), prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia obiektów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących
w stosunku do chronionych gatunków. Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym tj. chiropterologicznym, ornitologicznym oraz herpetologicznym.

- Wycinka zieleni będzie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. od
16 października do końca lutego. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia pojedynczych drzew w sezonie lęgowym, możliwe będzie to wyłącznie w sytuacjach szczególnych, tj. kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, braku zachowania odpowiedniej motoryki drzewa oraz tylko w przypadku uzyskania pozytywnej opinii ornitologa odnośnie niewykorzystywania danego drzewa jako miejsce gniazdowania przez ptaki. Obserwacje stanowiące podstawę do opinii ornitologicznej będą przeprowadzone tuż przed planowaną wycinką, a usuwanie drzew nie może stanowić zagrożenia dla ptaków gnieżdżących się w najbliższym otoczeniu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu opuszczenia drzew przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

- Wycinka drzew dziuplastych w wieku powyżej 10 lat będzie prowadzona w okresie od
1 listopada do końca lutego. Chiropterolog dokona oględzin wszystkich drzew dziuplastych
w wieku powyżej 10 lat pod kątem obecności nietoperzy. W przypadku stwierdzenia zimowisk nietoperzy prace polegające na wycince danego drzewa zostaną wstrzymane do momentu naturalnego opuszczenia drzewa przez osobniki lub po uzyskaniu decyzji derogacyjnej. Drzewa dziuplaste w wieku powyżej 10 lat, w których nadzór chiropterologiczny nie stwierdzi zimowisk nietoperzy można przeznaczyć do wycinki. Po przeprowadzeniu wycinki ścięte pnie drzew dziuplastych w wieku powyżej 10 lat, muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom. Pnie ściętych drzew dziuplastych
w wieku powyżej 10 lat, muszą pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy.

- Skarpy wału po wykonaniu prac zostaną zahumusowane i obsiane trawą.

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki. Za realizację i kontrolę skuteczności
ww. zabezpieczeń odpowiedzialny będzie nadzór przyrodniczy.

- Siedliska czerwończyka nieparka Lycaena dispar zostaną wyłączone ze składowania materiałów oraz lokalizowania w ich obrębie zaplecza budowy.

- W przypadku prognozowania wysokich stanów wód w rzece, teren budowy oraz zaplecze budowy zabezpieczone zostanie przed negatywnymi skutkami przepływu wód powierzchniowych oraz dokonana będzie stosowna ewakuacja ludzi i/iub sprzętu.

- Prace związane ze zdjęciem warstwy humusu nie będą prowadzone podczas intensywnych opadów deszczu.

- Do minimum ograniczona zostanie powierzchnia gruntów zajętych, podczas prowadzenia robót, na zaplecze budowy i miejsca przechowywania urządzeń i materiałów budowlanych.

- Materiały oraz surowce magazynowane będą poza międzywalem.

- Pochodzące z zaplecza budowy ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych i sukcesywnie wywożone przez uprawnione podmioty, do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewnym.

- Miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zabezpieczone zostaną przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gleby i wód poprzez wyłożenie płytami betonowymi.

- Tankowanie sprzętu budowlanego realizowane będzie na uszczelnionych powierzchniach lub w przypadku braku uszczelnienia zastosowane zostaną tace pod złączami przewodów paliwowych.

- Bazy materiałowe, zaplecza socjalne budowy oraz parkingi sprzętu i maszyn zlokalizowane będą na zawalu w odległości min. 50 m od stopy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego, poza miejscami, gdzie występują tereny, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe oraz terenami bezpośrednio przyległymi do koryt cieków oraz rowów.

- Woda na potrzeby realizacji przedsięwzięcia dostarczona będzie beczkowozami lub pobierana będzie z lokalnej sieci wodociągowej.

- Ewentualne niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych zostaną unieszkodliwione środkami do ich neutralizacji, np. sorbentami hydrofobowymi, hydrofobowymi matami sorpcyjnymi w arkuszach lub rolkach, poduszkami i rękawami sorpcyjnymi, biopreparatami.

- Ewentualne zmętnione wody z odwodnienia skierowane zostaną do tymczasowych osadników, a następnie do odbiorników, np. istniejących rowów czy kanalizacji.

- W przypadku ryzyka wystąpienia stanów powodziowych odkryte odcinki wału zabezpieczone zostaną matami, folią lub innym materiałem zapobiegającym wypłukaniu
z korpusu wału.

- Tereny poza obszarem inwestycji po zakończeniu realizacji analizowanego przedsięwzięcia przywrócone zostaną do stanu pierwotnego lub zgodnego z funkcją, którą powinny docelowo posiadać.

- Organizacja i techniczne warunki prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia powinny eliminować możliwość zakłócenia stosunków wodnych.

- W trakcie realizacji inwestycji nie dopuszczać do zanieczyszczania i zaśmiecania koryta rzeki Łęg, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi - prace budowlane nie mogą wpływać na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

- Należy minimalizować wpływ przedsięwzięcia na środowisko podczas realizacji, poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne, do których należą: transport mas ziemnych oraz materiałów sypkich z zastosowaniem przykryć zabezpieczających przed pyleniem, zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, tj. prowadzenie prac budowlanych etapami, korzystanie z istniejących utwardzonych dróg dojazdowych, zraszanie wodą terenu budowy czy dróg dojazdowych w okresach bezdeszczowych.

- Należy eliminować pracę na biegu jałowym silników spalinowych maszyn, urządzeń
i środków transportu (np. w trakcie postoju, załadunku/rozładunku), zwilżać powierzchnię dróg dojazdowych mogących powodować pylenie w okresach bezdeszczowych, myć koła pojazdów wyjeżdżających z budowy oraz zastosować szczelne przykrywanie skrzyń ładunkowych pojazdów transportujących materiały pyliste i mieszankę bitumiczną.

- Odpady powstające podczas realizacji zadania będą selektywnie magazynowane
w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się
w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady powstające na etapie eksploatacji będą na bieżąco odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

- Wszelkie prace budowlane oraz operacje związane z transportem materiałów przez pojazdy ciężarowe na etapie realizacji przedsięwzięcia, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 - 22:00.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w projekcie budowlanym:

- Uwzględnić zalecenia wynikające z punktu I i II decyzji.

- Inwentaryzacja stanu technicznego budynków przed rozpoczęciem robót budowlanych
i po ich zakończeniu wykonana będzie w miejscowości Grębów, przy ul. Borek, tj. w km wału
ok. 15+000 do 15+358.

IV. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

V. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.

VI. Decyzji nadany zostaje rygor natychmiastowej wykonalności.

# UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu
12 października 2018 r. wpłynął wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Warszawa reprezentowanego przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 – 21+076, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”.

Wniosek został prawidłowo skompletowany, zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Inwestor dołączył m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, 
na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z: § 3 ust. 1 pkt 65 („budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania
w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1812). Zgodnie z art. 2 pkt 1) lit. f) ww. ustawy wały przeciwpowodziowe stanowią budowle przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią. Jednocześnie Inwestor, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jest wymieniony w ww. ustawie, jako podmiot realizujący tego typu przedsięwzięcia. W związku z powyższym na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem: 1037/2018.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Obwieszczeniem z dnia 
24 października 2018 r. znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AH.4, powiadomił strony postępowania 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Po analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. Dlatego też pismem z dnia 12 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.12 wezwano Inwestora do uzupełnienia ww. dokumentu. Inwestor przedłożył niezbędne uzupełnienia przy piśmie z dnia 25 stycznia 2019 r.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 19 lutego 2019 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.21 zwrócił się odpowiednio do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, a także Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, w opinii z dnia 04 marca 2019 r., znak: PSNZ.465-6/19 uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu, w opinii z dnia 11 marca 2019 r., znak: PSNZ.465.7.2019 uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem z dnia 11 marca 2019 r., znak: DOK.DOK2.9750.16.2019.SW wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 28 marca 2019 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.29 wezwał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Inwestor przedłożył niezbędne uzupełnienia przy piśmie z dnia 13 maja 2019 r.

Po otrzymaniu uzupełnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismami z dnia 21 maja 2019 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.40, znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.41 oraz znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.42, ponownie zwrócił się odpowiednio do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli w piśmie z dnia 28 maja 2019 r. znak: PSNZ.465-6/19 podtrzymał stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu w piśmie z dnia 31 maja 2019 r. znak: PSNZ.465.7.2019 podtrzymał stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 10 czerwca 2019 r. Inwestor przedłożył do tut. Organu podsumowanie oraz krótką analizę oddziaływania na JCWP dla omawianego przedsięwzięcia, w nawiązaniu do uzupełnienia, które przedłożył przy piśmie z dnia 13 maja 2019 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w opinii z dnia 06 czerwca
2019 r., znak: DOK.DOK2.9750.16.2019.SW uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Tut. Organ, po uwzględnieniu zapisów art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na jego lokalizację i oddziaływania związane z etapem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznał, że niezbędnym jest przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
i istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dlatego też wydał postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.51, stwierdzając w nim obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o wydanym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w karcie informacyjnej pod nr 1221/2019.

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.59, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiesił prowadzone postępowanie do czasu opracowania i przedłożenia przez Wnioskodawcę przedmiotowego dokumentu, zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przy piśmie z dnia 09 października 2019 r., znak: RZ.RPI.541.11.21.2019.AWo, Inwestor przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie Raport 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ze względu na okoliczność doręczenia Raportu, postanowieniem z dnia 16 października 2019 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.65 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podjął postępowanie, celem jego kontynuowania.

Informacja dotycząca złożonego Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod
nr 1299/2019.

Po zapoznaniu się z przedłożonym Raportem, tut. Organ stwierdził, że nie przedstawia on w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z zapisów ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dlatego też pismem z dnia 16 stycznia 2020 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.80 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu. Inwestor przedłożył uzupełnienie przy piśmie z dnia 15 kwietnia 2020 r., znak: RZ.RPI.541.11.3.2020.AWo, po czym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.90 wezwał o braki formalne dotyczące ww. uzupełnienia Raportu ooś.

Inwestor przedłożył stosowne uzupełnienie przy piśmie z dnia 29 maja 2020 r., znak: RZ.RPI.541.11.4.2020.

W wyniku analizy zebranego materiału dowodowego, w związku z dalszymi wątpliwościami związanymi z wpływem przedsięwzięcia na środowisko, tut. Organ pismem
z dnia 10 czerwca 2020 r. znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.95 ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia dokumentacji pod względem merytorycznym. W odpowiedzi Inwestor przedłożył uzupełnienie Raportu przy piśmie z dnia 30 września 2020 r., znak: RZ.RPI.541.11.6.2020.

Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów przez Wnioskodawcę uznano,
że ich treść spełnia wymogi art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 07 października 2020 r. znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.104, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o wydanie opinii, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6a ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do ww. pisma dołączono wymagane prawem dokumenty, w tym kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami.

W dniu 06 listopada 2020 r. (data wpływu do tut. Organu: 07 grudnia 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu w opinii znak: PSNZ.466.5.2020, zaopiniował przedsięwzięcie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Organ ten w swojej opinii podkreślił, iż pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektowana przebudowa obwałowań rzeki Łęg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego okolicznych mieszkańców. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie określając konieczne do zastosowania przez Inwestora warunki realizacji
i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględnił stanowisko ww. Organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.AW.111 wezwał Inwestora ponownie do uzupełnienia Raportu ooś. W odpowiedzi Inwestor przedłożył uzupełnienie Raportu przy piśmie z dnia
27 października 2021 r., znak: RZ.RPI.542.11.6.2021.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 03 listopada 2021 r. znak: WOOŚ.420.22.8.2018.KR.125, zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o wydanie opinii, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu w piśmie z dnia 01 grudnia 2021 r. znak: PSNZ.466.5.2020 podtrzymał stanowisko wyrażone w opinii z dnia 06 listopada 2020 r.

W toku postępowania w dniach od 21 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r. zapewniono udział społeczeństwa – zgodnie z art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2022 r. znak: WOOŚ.420.22.8.2018.KR.135, podano do publicznej wiadomości informacje o przedłożonym wniosku i Raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z informacją o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii, możliwościach zapoznania się
z niezbędną dokumentacją sprawy i miejscu wyłożenia jej do wglądu, możliwości i terminie składania uwag, z zachowaniem 30-dniowego terminu ich składania oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia. Zostało ono zamieszczone na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i tablicach ogłoszeń
i stronach internetowych Urzędu Gminy Grębów, Urzędu Gminy Gorzyce, Urzędu Gminy Zaleszany oraz Inwestora.

Podczas przeprowadzonego udziału społeczeństwa w wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie robót budowlanych związanych
z przebudową lewego wału rzeki Łęg na odcinku w km od ok. 7+580 do ok. 21+076 oraz przebudowa przepompowni melioracyjnej Zabrnie, celem zapewnienia wymaganego stanu ochrony przed powodzią obszarów znajdujących się na terenie gminy Grębów, Zaleszany
i Gorzyce. Przedsięwzięcie znajduje się na terenie miejscowości Zabrnie, Jamnica, Grębów, Krawce, gm. Grębów, miejscowości Sokolniki gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski oraz miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie.

W rejonie lokalizacji inwestycji – w jej sąsiedztwie przeważają tereny o charakterze rolniczym i nieużytki. Są to tereny położone w północnej części województwa podkarpackiego, w rejonie rzeki Łęg i na terasie zalewowej tej rzeki. W sąsiedztwie inwestycji występują głównie tereny zielone i grunty rolne, a także odcinkowo zabudowa mieszkaniowa. Istotnym walorem krajobrazu są zróżnicowane tereny cenne przyrodniczo
z zadrzewieniami i znacznymi obszarami wód stojących.

Zadanie inwestycyjne ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przede wszystkim mieszkańców, a także ich majątku i infrastruktury na terenie gminy Grębów oraz gmin sąsiednich znajdujących się w strefie zalewu wodami powodziowymi rzeki Łęg. Zwiększenie bezpieczeństwa ma być zapewnione poprzez przebudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego, polegającą na podwyższeniu
i wyrównaniu korony wału, poszerzeniu jego przekroju, dogęszczeniu, doszczelnieniu korpusu i podłoża wału. Wzdłuż wału, od strony odpowietrznej, a częściowo po koronie wału wykonane zostaną drogi eksploatacyjne o nawierzchni tłuczniowej umożliwiające konserwację i kontrolę techniczną stanu wału, jak również prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Efektem projektowanych prac będzie wykonanie takich czynności i obiektów, które pozwolą na zabezpieczenie obszarów istotnych dla gospodarki i ludności przed powodzią.

Przebudowa wału polegać będzie na dostosowaniu rzędnych korony wału do rzędnych wymaganych przepisami dla II klasy ważności obiektów hydrotechnicznych,
tj. Q1% + 1 m z zachowaniem równowagi bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku pokrywającym się z przebudowanym wałem prawym rzeki Łęg.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wału wraz z budowlami wałowymi:

- przebudowę wału lewego na odcinku od km ok. 7+580 do 21+076,

- przebudowę przepompowni Zabrnie,

- przebudowę, budowę, remont lub rozbiórkę przepustów, przejazdów, wjazdów
i zjazdów wałowych, istniejących ujęć wody wraz z infrastrukturą.

Ze względu na długość wału do przebudowy i zróżnicowanie terenów chronionych przedmiotowy wał został podzielony na pięć odcinków o odmiennych sposobach przebudowy.

Zaniechanie przedsięwzięcia spowoduje pozostawienie obecnego stanu budowli przeciwpowodziowych, a co za tym idzie zwiększone zagrożenie wystąpieniem awarii wału
i zalewu terenów przyległych, na których znajdują się tereny rolnicze, zabudowa mieszkaniowa i przemysłowo-usługowa.

Na terenach, gdzie nie ma urządzeń przeciwpowodziowych, o stopniu zagrożenia powodziowego doliny decyduje wyłącznie stan jej zagospodarowania, generalnie zabudowy mieszkalnej, zajęcia terenów zalewowych przez infrastrukturę, przemysł, usługi i w ogólnie przez działalność człowieka.

Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia będzie miało negatywny wpływ na zdrowie 
i życie ludzi w przyszłości w przypadku wystąpienia powodzi. Narażać będzie na dalsze ewentualne straty w infrastrukturze poszczególnych miejscowości oraz wpłynie negatywnie na stan i zachowanie środowiska.

W przedłożonym Raporcie ooś przeanalizowano warianty alternatywne, które dotyczyły wybranych odcinków wału. Analiza wariantowana obejmowała odcinki wału w km od ok. 7+580 do ok. 10+690 oraz w km ok. 10+690 do ok. 19+140, natomiast na pozostałym odcinku nie przewidziano wariantów alternatywnych.

Za wariant najbardziej korzystny dla środowiska, w tym związany z czynnikami oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód powierzchniowych i podziemnych nie powodującymi pogorszenia stanu wód oraz biorąc pod uwagę oddziaływania na elementy cenne pod względem przyrodniczym, uznano wariant inwestycyjny, który obejmuje niniejsza decyzja.

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpią okresowe uciążliwości wynikające z przemieszczania się środków transportu, pracy koparek i spychaczy. Oddziaływanie akustyczne pochodzące z prac budowlanych będzie oddziaływaniem czasowym (ograniczonym do czasu pracy sprzętu generującego hałas) o zasięgu lokalnym. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Z uwagi na bliską lokalizację zabudowy mieszkaniowej (znajdującej się odcinkowo
w odległości ok. 6 m od inwestycji), w celu ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem (przejście w rejonie istniejących dróg), przewidziano zastosowanie przenośnych ekranów akustycznych.

W trakcie prac projektowych, po uszczegółowieniu zakresu i technologii wykonywania przesłon zminimalizowano ilość drgań, które wystąpić mogą na terenach w sąsiedztwie budynków. Inwentaryzacja stanu budynków przed rozpoczęciem robót budowlanych i po ich zakończeniu wykonana będzie w miejscowości Grębów, przy ul. Borek, tj. w km wału
ok. 15+000 do 15+358.

Dobowe natężenie ruchu pojazdów transportowych nie będzie przekraczać
50 pojazdów dziennie. Dowóz mas ziemnych odbywał się będzie z licencjonowanych kopalń kruszywa. Wybór kopalni, a co za tym idzie określenie konkretnych tras transportu materiału możliwe będzie dopiero na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Droga gminna wykorzystywana do transportu mas ziemnych w km wału 14+950 do 15+358 po zakończeniu transportu mas ziemnych zostanie przebudowana w ramach przebudowywanego wału.

Emisja hałasu w fazie eksploatacji będzie incydentalna i obejmie głównie czas trwania prac konserwacyjnych. Roboty utrzymaniowe będą źródłem znacznie mniejszej uciążliwości akustycznej.

Na etapie prac realizacyjnych źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza będzie eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy, prowadzenia robót ziemnych, przewozu i przechowywania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy. Emisje te będą miały charakter niezorganizowany, chwilowy i lokalny. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza na tym etapie będzie praca spychaczy, koparek, zagęszczarek i innego specjalistycznego sprzętu oraz ruch pojazdów ciężarowych. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia i emisji do powietrza na etapie realizacji zadania, zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

- zwilżanie powierzchni dróg dojazdowych mogących powodować pylenie w okresach bezdeszczowych,

- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn, urządzeń 
i środków transportu, na biegu jałowym,

- mycie kół pojazdów wyjeżdżających z budowy,

- szczelne przykrywanie skrzyń ładunkowych pojazdów transportujących materiały pyliste 
i mieszankę bitumiczną.

Oddziaływania budowy będą związane tylko z okresem prac budowlanych i nie będą miały one istotnego wpływu na stan i jakość powietrza.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia może wystąpić potrzeba przeprowadzenia remontu lub innych prac utrzymaniowych. Przewiduje się zastosowanie analogicznych metod ograniczenia wpływu tych prac na środowisko, jak dla fazy realizacji przedsięwzięcia,
tj. m.in.: zastosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, zraszanie nawierzchni utwardzonych/pylących podczas długotrwałych okresów bezdeszczowej pogody, zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu np. poprzez ich przykrywanie plandekami (opończami), utrzymywanie terenu budowy i dróg dojazdowych w czystości oraz eliminowanie pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/wyładunku).

Uwzględniając powyższe uznano, iż etap eksploatacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Realizacja i późniejsza eksploatacja przedsięwzięcia skutkować będzie wytwarzaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Wytwarzane w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, odpady gromadzone będą selektywnie
w pojemnikach, kontenerach i magazynowane będą w wydzielonym, oznakowanym miejscu, a następnie przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Zaproponowane rozwiązania magazynowania odpadów nie spowodują zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz zabezpieczą odpady przed ich rozprzestrzenianiem się w środowisku.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Nie będzie się ono również wiązało z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Inwestycja służy zmniejszeniu ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych. Przedsięwzięcie służy poprawie szczelności i stateczności istniejących wałów przeciwpowodziowych. Na terenie i w sąsiedztwie przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania ruchów masowych ziemi.

W trakcie eksploatacji przewiduje się monitorowanie wału przeciwpowodziowego
i podejmowanie działań adekwatnych do wyników tego monitoringu.

Analizowana inwestycja ujęta jest w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym przyjętym wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841, ze zm.), (tab. Str. 57 nr celu 2.1., nr grupy działań 22 nazwa - budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa technicznego).

Przyjęte rozwiązania zaprojektowane zostały w oparciu o wyniki obliczeń przepływów wód powodziowych o różnych prawdopodobieństwach występowania. Obliczenia te prowadzono z wykorzystaniem modeli terenu i charakterystycznych przekrojów doliny rzecznej w stanie istniejącym. Dla cieku przeprowadzone zostały również pomiary jakości wód.

Pierwszym etapem prac związanych z ukształtowaniem korony wału przeciwpowodziowego będzie zdjęcie humusu ze skarpy odwodnej i odpowietrznej istniejącego wału, zeschodkowanie skarp oraz dogęszczenie istniejącego korpusu. Przebudowa korpusu wału przeprowadzona będzie na odcinku od drogi powiatowej w km 7+580 do przejazdu wałowego przy przepompowni w km ok. 10+685, w stronę międzywala warstwami o grubości maksymalnej 30 cm, z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 0.95. Na odcinku od przejazdu wałowego przy przepompowni w km ok. 10+685 do drogi powiatowej
w km ok. 19+140 oraz od drogi powiatowej w km ok. 19+765 do końca, przebudowa korpusu wału zrealizowana zostanie z zachowaniem istniejącej osi wału, tj. w stronę odwodną
i odpowietrzną warstwami grubości maksymalnej 30 cm, z zagęszczeniem do uzyskania
Is ≥ 0.95.

Podczas prowadzenia robót związanych z przedsięwzięciem nie jest przewidywane wykonywanie umocnień w korycie rzeki Łęg. Przebudowa wału polegała będzie na dostosowaniu rzędnych korony wału do rzędnych wymaganych przepisami dla M klasy ważności obiektów hydrotechnicznych, tj. Q1% + 1 m, z zachowaniem, na odcinku pokrywającym się z przebudowanym wałem prawym, równowagi bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Przebudowany wał posiadał będzie nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,5 oraz odwodnej 1:3,5. Na odcinku początkowym, tj. od km ok. 7+580 do ok. 10+690 wał będzie przebudowywany tylko w kierunku międzywala, a uszczelnienie korpusu będzie stanowić ekran z geomembrany PVC na skarpie odwodnej, wpuszczony w podłoże na głębokość 1 m. Na odcinku ok. 10+690 do 12+500 wał przebudowywany będzie tylko
w kierunku międzywala, a uszczelnienie korpusu będzie stanowiła przesłona pionowa
z korony wału. Na pozostałym odcinku natomiast wymagana przebudowa zostanie wykonana osiowo w stosunku do wału istniejącego wraz z uszczelnieniem korpusu i podłoża pionową przesłoną hydroizolacyjną wykonaną metodą wgłębnego mieszania gruntu
o grubości minimalnej 40 cm z korony wału do głębokości ok. 8 m poniżej poziomu terenu
u podstawy wału. Przesłona ta będzie zawieszona, gdyż na przedmiotowym odcinku miąższość gruntów przepuszczalnych wynosi ponad 15 m.

Kolejnym etapem prac będzie przebudowa przepompowni Zabrnie w miejscowości Jamnica w oparciu o istniejący zbiornik wyrównawczy z remontem umocnień oraz kanału odpływowego z wymianą przewodów. Przebudowa przepompowni polegać będzie na rozbiórce budynku techniczno-socjalnego przepompowni i uzupełnieniu termoizolacji na północnej ścianie budynku pompowni. Wewnątrz hali pomp zdemontowane zostaną stare (aktualne) pompy oraz rurociągi tłoczne oraz instalacje energetyczne i sterujące.
W istniejących komorach pod posadzką przepompowni zamontowane zostaną szyby rurowe z nowymi pompami o odpowiedniej wydajności oraz nowe rurociągi tłoczne. Kraty na wlotach do komór przepompowni, aktualnie czyszczone ręcznie, zastąpione zostaną kratami mechanicznymi, a murki wlotowe do komór otrzymają wyrównujące płaszcze żelbetowe. Automatyka sterująca pompami zlokalizowana zostanie w budynku głównym przepompowni. Zasilanie elektryczne pompowni pozostanie z istniejącego na terenie pompowni transformatora oraz zainstalowany zostanie obok budynku pompowni kontenerowy agregat prądotwórczy. Pompownia po przebudowie będzie zautomatyzowana, bezobsługowa, dla osób wykonujących obsługę okresową, kontrole i naprawy zamontowany zostanie kontener socjalny wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną.

Przepompownia zlokalizowana jest w miejscowości Jamnica, gmina Grębów na działce nr 2159, wychodzące z pompowni rurociągi tłoczne przebiegają pod wałem na działce o nr 173 do wylotu do kanału otwartego na działce nr 2160, a kanał ulgi rozpoczyna się w zbiorniku wyrównawczym przez działkę 170/1 do połączenia z kanałem odprowadzającym z pomp na działce nr 2160.

Podczas prowadzenia prac przebudowane zostanie ujęcie wody dla potrzeb stawów w km 14+900 wału. Przebudowa ta polegała będzie na rozbiórce istniejącego ujęcia i w jego miejscu wykonaniu nowego. Ujęcie wykonane będzie w oparciu o rurę przewodową długości ok. 30 m. Przyczółek wlotowy wykonany zostanie jako żelbetowy z kratą wlotową, wylotowy prefabrykowany. W rejonie przyczółka wlotowego narzutem kamiennym wykonane zostanie umocnienie skarp, natomiast w rejonie przyczółka wylotowego materacem siatkowo-kamiennym, podpartym w stopie palisadą drewnianą.

Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się ingerowania w pozostałe cieki, w tym rowy melioracyjne w obrębie przepustów wałowych.

Prowadzone prace ograniczały się będą do odwodnienia zawala - dopływów do przepustów wałowych, do których żadne urządzenia melioracyjne nie będą włączone. Na zawalu zostaną wykonane jedynie umocnienia wlotów do przepustów wałowych na długości do 5 m od przyczółka wlotowego. Na odpływach z przepustów wałowych, w międzywalu zaprojektowane zostanie umocnienie na długości do 5 m od przyczółka wylotowego. Odpływy z przepustów wałowych pozostaną w starym, istniejącym śladzie. Przy wlocie
i wylocie z przepustu wałowego umocnienie wykonane zostanie z żelbetowych płyt ażurowych na skarpach i w dnie.

Prowadzone prace nie będą obejmowały umacniania żadnych cieków. Roboty umocnieniowe ograniczą się do remontu kanału ulgi (kanał sztuczny) pomiędzy wyrównawczym zbiornikiem przed przepompownią, a odpływem do rzeki Łęg. Kanał ten umocniony pozostanie analogicznie, jak w stanie istniejącym, tj. na odcinku od zbiornika do wału płytami ażurowymi żelbetowymi typu „mała krata” w dnie i na skarpach oraz od wału do kanału wylotu z przepompowni narzutem kamiennym w dnie i materacami siatkowo-kamiennymi porośniętymi trawą na skarpach, umocnione u podstawy skarpy opaską z kiszki faszynowej. Powyższe umocnienia poddane będą pracom konserwacyjno- remontowym,
tj. oczyszczone, odmulone, uzupełnione w miejscach uszkodzeń.

Kanał zrzutowy (kanał sztuczny) wód z przepompowni, od przyczółka wylotowego do kanału odprowadzającego do rzeki Łęg umocniony jest opaskami z koszy siatkowo-kamiennych na brzegach i materacami siatkowo-kamiennymi w dnie. Rodzaj umocnień zostanie poddany pracom remontowym i pozostanie bez zmian. Kanał odpływowy (kanał sztuczny) wód z kanału zrzutowego i kanału ulgi umocniony w całym przekroju narzutem kamiennym zostanie oczyszczony, a ubytki kamienia zostaną uzupełnione.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie	zlokalizowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów.
W odległości ponad 0,5 km od granicy inwestycji znajdują się studnie ujęć wody, w tym komunalnych do celów pitnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r.,
poz.	1911 ze zm.) (PGW), ww. działania będą realizowane w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP): „Kanał Łęg - Klewiec” - kod: PLRW200017219874, „Łęg od Murynia do ujścia” - kod: PLRW200019219899 oraz „Miętus” - kod: PLRW2000172198769.

Jednolita część wód powierzchniowych „Łęg od Murynia do ujścia – kod: PLRW200019219899 typ: rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19) wskazana jest jako naturalna część wód, w PGW jej stan jest oceniony jako zły (w tym stan ekologiczny - umiarkowany, a stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwa 4(4)-1 (brak możliwości technicznych). Termin osiągnięcia celu środowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedłużono do 2027 r.

Ponadto, zlewnia JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony: obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Dolnego Sanu PLH180020 i Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055, zależnych od wód.

JCWP „Kanał Łęg-Klewiec” - kod: PLRW200017219874, typ: potok nizinny piaszczysty (17) wskazana jest jako sztuczna część wód (przekroczenie wskaźników: m3
i m4), w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym potencjał ekologiczny – co najmniej dobry, a stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zlewnia JCWP „Kanał Łęg-Klewiec” została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005, zależnych od wód.

Jednolita część wód powierzchniowych „Miętus” - kod: PLRW2000172198769 typ: potok nizinny piaszczysty (17) wskazana jest jako naturalna część wód, w PGW jej stan jest oceniony jako zły (w tym stan ekologiczny - dobry, a stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwa 4(4)-1 (brak możliwości technicznych). Termin osiągnięcia celu środowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedłużono do 2021 r.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zm.), jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny
i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Natomiast zgodnie z art. 57 ww. ustawy, celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Zgodnie z PGW, działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą
w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 135 (kod: PLGW2000135),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilościowy - dobry, stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto, ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

W świetle zapisów art. 59 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona
i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem
a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Plac budowy analizowanego przedsięwzięcia wyposażony będzie w przenośne sanitariaty oraz pojemniki na odpady bytowe. Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzane będą do szczelnych bezodpływowych zbiorników i następnie przez uprawnione podmioty wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewnym.

Woda wykorzystywana na potrzeby realizacji przedsięwzięcia dostarczana będzie beczkowozami lub pobierana z lokalnej sieci wodociągowej.

Zaplecze budowy oraz plac składowy materiałów do wbudowania zostaną zlokalizowane na zawału w odległości min. 50 m od stopy od powietrznej wału przeciwpowodziowego. Miejsca postoju maszyn zostaną uszczelnione, np. poprzez wyłożenie płytami betonowymi, które w przypadku awarii pozwolą na zlokalizowanie awarii oraz zabezpieczą teren przed skażeniem. Tankowanie sprzętu budowlanego odbywało się będzie na uszczelnionych powierzchniach lub w przypadku braku uszczelnienia zastosowane zostaną tace pod złączami przewodów paliwowych. Używany do realizacji prac sprzęt będzie sprawny technicznie. W przypadku wystąpienie niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych użyte zostaną środki do ich neutralizacji np. sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty. Bazy materiałowe, zaplecza socjalne budowy oraz parkingi maszyn i sprzętu zlokalizowane zostaną na zawału, poza miejscami występowania terenów, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe i poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się blisko powierzchni terenu oraz terenami przyległymi bezpośrednio do koryt cieków i rowów.

Wszelkie prace wykonane będą poza okresem powodziowym, oraz ustanowiony zostanie system ostrzegania przed powodzią. Prowadzone roboty ziemne poprzedzone będą usunięciem humusu, który złożony będzie w obrębie robót lub w innym uzgodnionym przez inwestora miejscu. Zebrany humus wykorzystany zostanie na etapie robót wykończeniowych związanych z urządzaniem projektowanej zieleni.

W trakcie budowy w celu ograniczenia napływu wód zastosowany zostanie system ścianek szczelnych i pompowanie wód. W przypadku zmętnienia wód, skierowane one zostaną do tymczasowych osadników po czym do odbiorników np. istniejących rowów. Roboty budowlane nie będą prowadzone w korycie rzeki oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku ryzyka wystąpienia stanów powodziowych odkryte odcinki wału zabezpieczone zostaną matami, folią lub innym materiałem zapobiegającym wypłukaniu
z korpusu wału.

Po zakończeniu realizacji analizowanego przedsięwzięcia tereny poza obszarem inwestycji przywrócone zostaną do stanu pierwotnego lub zgodnego z funkcją, którą powinny docelowo posiadać. Powierzchnia wału zostanie przywrócona jako biologicznie czynna przez obsianie trawą.

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływało na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły dla ww. jednolitych części wód. Planowane do zrealizowania prace nie wpłyną trwale na pogorszenie elementów biologicznych i hydromorfologicznych wód. Regulacja wysokości, poszerzenie oraz uszczelnienie wału nie wpłynie w istotny sposób na zmianę stanu istniejącego pod względem ukształtowania doliny rzecznej i koryta. Krótkotrwałe oddziaływanie wystąpić może w przypadku elementów fizykochemicznych np. przez pogorszenie warunków tlenowych i zwiększenie ilości zawiesin na etapie realizacji działań. Zmiany te ustąpią po zakończeniu robót.

Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie obejmuje działań, które mogą uniemożliwić osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych dla JCWPd nr 135. Projektowane uszczelnienie wału nie ograniczy możliwości przepływu wód podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 i obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005,
a także w obrębie Głównego Korytarza Południowego Puszcza Sandomierska - Lasy Janowskie GKPd-7A.

Czas realizacji inwestycji szacowany jest na okres dwóch lat. Roboty ziemne zostaną poprzedzone usunięciem humusu (w miejscach jego występowania). Usunięty humus będzie złożony w obrębie robót lub w innym miejscu uzgodnionym z Inwestorem, celem wykorzystania go na etapie robót wykończeniowych związanych z urządzaniem zieleni projektowanej. Ewentualny nadmiar humusu planuje się zagospodarować przy pracach związanych z urządzaniem zieleni lub wywieść z terenu budowy.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę ok. 1461 szt. drzew i ok. 8830 m2 zakrzaczeń. Duża część z tych drzew i zakrzaczeń zlokalizowana jest
w międzywalu. Drzewa na zawalu to w większości samosiejki o średnicach od 7 cm do
15 cm na wysokości pierśnicy, rosnące w bezpośredniej bliskości stopy wału. Zakrzaczenia
i drzewa przeznaczone do wycinki stanowią tylko niewielki procent terenów zadrzewionych wzdłuż wału, tj. terenów które w przeszłości były polami ornymi, a od kilkunastu lat nie są uprawiane. Wycinka zieleni będzie przeprowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia pojedynczych drzew w sezonie lęgowym, możliwe jest wyłącznie w sytuacjach szczególnych tj. kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, brak zachowania odpowiedniej motoryki drzewa, przy uzyskaniu pozytywnej opinii ornitologa odnośnie niewykorzystywania danego drzewa jako miejsce gniazdowania przez ptaki. Obserwacje stanowiące podstawę do wykonania ww. opinii ornitologicznej będą przeprowadzone tuż przed planowaną wycinką,
a usuwanie drzew nie może stanowić zagrożenia dla ptaków gnieżdżących się w najbliższym otoczeniu. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinka zostanie wstrzymać do momentu opuszczenia drzew przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

Dodatkowo w dokumentacji wskazano, że optymalny termin wycinki drzew pod kątem obecności nietoperzy to okres od 1 listopada do końca lutego (tj. drzew dziuplastych
w wieku powyżej 10 lat). Celem ochrony tej grupy zwierząt chiropterolog dokona oględzin wszystkich drzew dziuplastych w wieku powyżej 10 lat pod kątem obecności nietoperzy.
W przypadku stwierdzenia zimowiska nietoperzy prace polegające na wycince tego drzewa zostaną wstrzymane do momentu naturalnego opuszczenia drzewa przez osobniki oraz po uzyskaniu decyzji derogacyjnej. Drzewa dziuplaste w wieku powyżej 10 lat, w których nadzór chiropterologiczny nie stwierdzi zimowisk nietoperzy można przeznaczyć do wycinki. Po przeprowadzeniu wycinki ścięte pnie drzew dziuplastych w wieku powyżej 10 lat, muszą zostać ponownie poddane szczegółowym oględzinom. Pnie ściętych drzew dziuplastych
w wieku powyżej 10 lat, muszą pozostać w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy. Działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności. Przeniesienie nietoperzy z zimowisk możliwe jest wyłącznie
w przypadku stwierdzenia ich obecności po przeprowadzonej wycince, jednak zastosowane działania pozwolą na ograniczenie takich przypadków do minimum. Strefa oddziaływania inwestycji na nietoperze będzie ograniczona wyłącznie do zajętości linii rozgraniczających obejmujących planowaną wycinkę zieleni oraz przebudowę istniejącego budynku przepompowni Zabrnie w miejscowości Jamnica. Wszelkie prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Nie przewiduje się również oświetlania wału na etapie prowadzenia prac budowanych (brak takiej potrzeby), jak również jego eksploatacji, za wyjątkiem otoczenia budynku przepompowni Zabrnie w miejscowości Jamnica. Z uwagi, iż
w ramach planowanej inwestycji mamy do czynienia z przebudową istniejącego wału po zakończeniu prac budowanych nie przewiduje się oddziaływań na tą grupę zwierząt.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się ze zniszczeniem stanowisk chronionych gatunków roślin.

Zagrożenia jakie potencjalnie mogą wystąpić na etapie prowadzenia prac budowlanych w okresie migracji płazów będą dotyczyć przede wszystkim przypadkowego zabijania osobników, wystąpienia efektu barierowego, płoszenia oraz antropopresji. Ponadto podczas prac budowlanych wykonywane będą tymczasowe wykopy, które mogą zostać wypełnione wodą. Z uwagi, iż tworzą one dobre warunki dla rozrodu dla płazów, mogą zostać szybko przez nie zasiedlone. Aby uniknąć tego typu sytuacji teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony i/lub też podejmie się działania aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach. Strefa oddziaływania inwestycji na płazy będzie jednak ograniczona wyłącznie do zajętości linii rozgraniczających na całej długości planowanego do przebudowy wału.

W projektowanym pasie inwestycji znajduje się relatywnie dużo nieużytków,
a przede wszystkim siedlisk łąkowych porastających konstrukcję wału. Potencjalne straty
w lęgach będą więc wyeliminowane pod warunkiem, że planowane prace przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów) odbywać się będą poza okresem lęgowym ptaków, czyli poza okresem od początku marca do 15 października lub w sezonie lęgowym pod warunkiem zapewnienia nadzoru ornitologicznego (po uprzednim wykluczeniu gniazdowania ptaków w rejonie wycinki czy przebudowy). Największe oddziaływania na ornitofaunę stwierdzono wobec takich gatunków jak: piegża, wróbel domowy, kapturka, szpak, kos, mazurek, kwiczoł, skowronek, zięba, pliszka żółta, szczygieł, pierwiosnek.

Na terenie w zasięgu oddziaływania inwestycji występuje motyl z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (Dyrektywy Siedliskowej) - czerwończyk nieparek, nie jest jednak przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055.

Na badanym terenie stwierdzono tylko jeden, niewielki, słabo wykształcony płat łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis w pobliżu zapory na Łęgu. Stan jego zachowania oceniono na suboptymalny (B). Płat siedliska znajduje się w znacznej odległości od wału,
i ma powierzchnię 0,14 ha. W ramach przedsięwzięcia nie będzie ingerencji w ten płat siedliska - nie będzie prowadzona wycinka jak również nie będą realizowane tam żadne działania, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu tego siedliska.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono występowanie grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (9170) w okolicy stawów w Grębowie. Płaty o łącznej powierzchni
ok. 8,5 ha cechowały się przeciętnym stanem zachowania oraz niską reprezentatywnością ze względu na słabo rozwiniętą warstwę runa. Drzewostan z udziałem starodrzewu budowały dąb szypułkowy Quercus robur i grab Carpinus betulus, w domieszce występowały klon. Płaty tego siedliska położone są od zachodniej strony, na zawalu, w rejonie zwartego kompleksu leśnego, w obręb którego nie planuje się ingerencji zarówno bezpośredniej jak i pośredniej. Zinwentaryzowane płaty nie przylegają bezpośrednio do przedsięwzięcia, nie będą zagrożenie ze strony inwestycji. Nie będzie prowadzona wycinka w tym siedlisku. Inwestycja nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych tego siedliska.

Na terenie w zasięgu planowanej inwestycji, w dolinie Łęgu, dosyć często w części północnej występuje siedlisko łąki selernicowe (6440). Duża część płatów charakteryzuje się wzorcową reprezentatywnością tzn. właściwą kombinacją gatunków z udziałem rzadkich gatunków wskaźnikowych, jednak stan zachowania jest zły (zdegradowany) lub suboptymalny, co jest spowodowane przede wszystkim dużym udziałem inwazyjnej nawłoci późnej. Zinwentaryzowano łącznie 10 płatów siedliska o łącznej powierzchni 6,52 ha. Siedlisko to nie jest przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055, jednak jest to siedlisko wartościowe i narażone ze strony planowanego przedsięwzięcia. Wszystkie zinwentaryzowane płaty tego siedliska położne są w międzywału, a prace będą wykonywane w sposób minimalizujący wpływ na te płaty. Nie będą składowane materiały budowalne w obrębie międzywala. Przejazdy będą ograniczone do wąskiego pasa. Ze względu na technologię prac w przypadku potrzeby odhumusowana, ściągane wierzchnie warstwy gleby spryzmowane będą z zachowaniem układu warstw, a po zakończeniu prac rozplanowywać go z powrotem na siedlisko z zachowaniem pierwotnego układu. Takie działania pozwolą na zabezpieczenie i ochronę tego siedliska. Realizacja inwestycji spowoduje częściowe czasowe, krótkotrwałe zniszczenie tych siedlisk jednak po zakończeniu prac zostaną one odtworzone.

W zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdzono także czerwończyka nieparka Lycaena dispar (tj. gatunek wymieniony w SDF z „oceną D”, jednak nie będący przedmiotem ochrony w obszarze Enklawy Puszczy Sandomierskiej). Czerwończyka nieparka odnotowano na 4 stanowiskach. Uważa się, że gatunek ten może występować bardzo szeroko w obrębie planowanego przedsięwzięcia, gdyż występują tu szeroko rośliny żywicielskie dla gatunku w postaci szczawiów Rumex spp.: lancetowatego, tępolistnego i kędzierzawego. Sama inwestycja może wpłynąć na rozjeżdżanie różnych gatunków szczawi, jednak czasowe rozjeżdżanie nie jest istotnym zagrożeniem dla tego gatunku.
W ramach przedsięwzięcia planuje się wyznaczone fragmenty występowania gatunku wyłączyć ze składowania materiałów oraz lokalizowania w ich obrębie zaplecza budowy.

Na poziomie regionalnym obszar Enklawy Puszczy Sandomierska pełni istotną rolę w ochronie kumaka nizinnego. W obszarze Natura 2000 zlokalizowany jest duży
i znaturalizowany kompleks stawów hodowlanych, który jest miejscem bytowania i rozrodu płazów. W miejscu tym została stwierdzona znaczna populacja kumaka nizinnego Bombina bombina, szacowana na kilkaset osobników. Nie stwierdza się wystąpienia negatywnego oddziaływania na ten gatunek. Teren planowanej inwestycji, nie ingeruje w kompleks stawów hodowlanych, który jest miejscem bytowania i rozrodu tych płazów. Pozostałe stwierdzone siedliska w rejonie których obserwowano ten gatunek położone były w sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji, w związku z powyższym nie dojdzie do ich niszczenia.

Obszar Enklaw Puszczy Sandomierskiej obejmuje również fragment rewiru dwóch wilczych watach. Populacja szacowana jest na 6 – 8 osobników. Jednak z powodu niewielkiego znaczenia przedmiotowego obszaru dla tego gatunku ocenę populacji ustalono jako D. Nie stwierdza się wystąpienia negatywnego oddziaływania inwestycji na ten gatunek. Teren planowanej inwestycji nie posiada atrakcyjnych siedlisk warunkujących obecność wilka Canis lupus (tereny otwarte obejmujące istniejący wał oraz niewielkie fragmenty zadrzewień). Ponadto w trakcie badań terenowych nie potwierdzono obecności w terenie. Nie przewiduje się więc negatywnego wpływu prac na ten gatunek.

Szereg cieków i zbiorników wodnych znajdujących się na obszarze Enklaw Puszczy Sandomierskiej stanowi miejsce bytowania wydry Lutra lutra (1355). Jej populacja nie jest jednak liczna (3 – 15 osobników, ocena populacji D). Nie stwierdza się wystąpienia negatywnego oddziaływania na ten gatunek przedmiotowej inwestycji - gdyż nie ingeruje ona w rzekę Łęg, która jest miejscem żerowania i migracji wydry.

Planowane przedsięwzięcie położne jest również w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005. Ogółem w Puszczy Sandomierskiej odnotowano występowanie 245 gatunków ptaków, w tym 161 lęgowych, co czyni ją obszarem o najbogatszej awifaunie w województwie podkarpackim. W załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywy Ptasiej) ujętych jest 65 gatunków, z których 36 to ptaki lęgowe.

Jak wykazała inwentaryzacja, w  zasięgu oddziaływania stwierdzono gatunki będące przedmiotami ochrony w obszarze Puszcza Sandomierska PLB180005. Do najliczniejszych gatunków należy derkacz, którego w obrębie międzywala stwierdzono aż 25 stanowisk. Nieco mniej liczny jest gąsiorek, który odnotowywany był na 13 stanowiskach. W celu eliminacji negatywnego oddziaływania na derkacza planuje się wykonanie prac związanych z udostępnieniem terenu, w tym jego odhumusowywaniem poza okresem lęgowym ptaków, w szczególności w rejonach, gdzie stwierdzono ten gatunek. Pozwoli to na ochronę lęgów oraz ewentualnie przeprowadzenie lęgów w miejscach bezpiecznych. Po okresie realizacyjnym i przywróceniu do poprzedniego stanu, gatunek ten będzie mógł nadal występować w obrębie wału na niepogorszonych stanowiskach. Mimo, że oddziaływanie będzie istniało nie tylko w postaci hałasu, ale również związane będzie z pracami, uważa się, że nie będzie stałych negatywnych oddziaływań na populację derkacza w obszarze. Oddziaływanie na gatunek będzie miało charakter okresowy, a po zakończeniu realizacji inwestycji ustanie. Ponadto stwierdzono bączka - na jednym stanowisku w obrębie stawów w Grębowie. Jedyne potencjalne oddziaływanie inwestycji na ten gatunek to niepokojenie (hałas), jednak ze względu na odległość planowanych prac od stanowiska gatunku, uważa się ze wpływ na niego będzie nieznaczący. W bliskim sąsiedztwie stanowiska bączka stwierdzono także bąka. Uważa się, że rodzaj oddziaływania jaki może mieć miejsce w przypadku tego gatunku to hałas, który ze względu na znaczną odległość nie będzie miał negatywnego wpływu na ten gatunek. Analogiczne oddziaływania zdiagnozowano wobec występującego na tych stawach błotniaka. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono także bielika (kilkukrotne obserwacje młodego osobnika, prawdopodobnie gatunek ten jest lęgowy). W sąsiedztwie wału w północnej części, istnieje wyznaczona strefa ochrony tego gatunku. Przedmiotowe prace nie będą realizowane w strefie ochrony tego gatunku, a także w strefie ochrony orlika krzykliwego, położonej w niedalekiej odległości od planowanego przedsięwzięcia. Bociana białego odnotowano kilkukrotnie jako żerujące lub przelatujące osobniki. Teren planowanego przedsięwzięcia wykorzystywany jest jako okazjonalne żerowisko, planowane przedsięwzięcie nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na ten gatunek. Bociana czarnego odnotowano czterokrotnie, zarówno w obrębie stawów w Grębowie jak i osobniki przelatujące lub zatrzymujące się na terenie międzywala. Oddziaływanie na ten gatunek będzie podobne jak dla bociana białego poprzez czasowe uszczuplenie siedlisk będących bazą pokarmową dla gatunku. Jednak uszczuplenie to będzie niewielkie i tymczasowe. Nie będzie negatywnego wpływu prac na ewentualne siedlisko lęgowe gatunku. Ze względu na oddalenie od planowane inwestycji siedlisk dzięcioła czarnego, którego występowanie jest stwierdzone w zwartym kompleksie leśnym, poza zasięgiem inwestycji uważa się, że nie będzie negatywnego wpływu na ten gatunek. Populacja gąsiorka w Puszczy Sandomierskiej jest liczna – to gatunek pospolity zajmujący szereg pospolitych siedlisk, w tym nie unika też sąsiedztw ludzkich. Uważa się, że mimo zniszczenia części potencjalnych siedlisk gatunek ten będzie mógł przeprowadzać lęgi w regionie, realizacja inwestycji nie pogorszy stanu populacji tego gatunku. Jarzębatkę stwierdzono w dwóch miejscach, jest to gatunek
o statusie możliwie lęgowy. Stanowiska położne w południowej części inwestycji. W ich sąsiedztwie nie będą prowadzone prace, w związku z tym nie przewiduje się negatywnego wpływu prac na ten gatunek. Żuraw był jednokrotnie obserwowany na przedmiotowym terenie. Jest gatunkiem okresowo żerującym, oddziaływanie na ten gatunek będzie niewielkie i związane głównie z jego płoszeniem. Gęgawa to z kolei gatunek odnotowany na stawach w Grębowie. Nie będzie zachodziła ingerencja w  siedliska tego gatunku.

Zatem, odnosząc się do wpływu inwestycji na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie wpłynie istotnie negatywnie na żaden gatunek lub siedliska gatunku. Nie wpłynie też
w sposób negatywny na przedmioty ochrony na miejsca rozrodu czy żerowania ważnych gatunków z punktu widzenia ochrony, obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005, co powodowałoby zaburzenie integralności tego obszaru.

Reasumując, inwestycja nie wpłynie negatywnie na integralność obszarów Puszcza Sandomierska i Enklawy Puszczy Sandomierskiej, definiowanej jako spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków
i siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

Dla obszaru Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 oraz Puszcza Sandomierska PLB180005 nie ustanowiono planu zadań ochronnych. Natomiast sporządzone zostały dla ww. obszarów tymczasowe cele ochrony (dalej: TCO) opublikowane odpowiednio Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 20 października 2021 r., znak: WPN.6323.24.2021.DD.12 (dla obszaru Enklawy Puszczy Sandomierskiej) i Obwieszczeniem z dnia 27 września 2021 r., znak WPN.6323.24.2021.DD.10 (dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska). Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony obszaru wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez podmioty sprawujące nadzór nad poszczególnymi fragmentami obszaru Natura 2000 oraz w trakcie przeprowadzenia ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Z „TCO” dla obszaru Enklawy Puszczy Sandomierskiej wynika, że do celów ochrony tego obszaru należy: utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska przyrodniczego: suche wrzosowiska CallunoGenistion, Pohlio-Callunion, CallunoArctostaphylion (4030), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (6410), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris (6510), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (7110), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
z ScheuchzerioCaricetea (7140), grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum (9170), bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowososnowe bagienne lasy borealne (91D0), łęgowe lasy dębowo-wiązowojesionowe Ficario-Ulmetum (91F0). Inwestycja nie będzie ingerowała w te siedliska. Nie będzie ingerowała też w siedliska gatunków: szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (4030), pachnica dębowa Osmoderma eremita (1084), modraszek nausitous Phengaris nausithous (6179) i modraszek telejus Phengaris telejus (6177). Natomiast w stosunku do kumaka zostaną podjęte stosowne działania minimalizujące, związane głównie pracą nadzoru herpetologicznego.

Z kolei z „TCO” dla obszaru Puszcza Sandomierska PLB180005 dotyczą utrzymania siedlisk oraz liczebności par lęgowych gatunków będących przedmiotami ochrony na odpowiednim poziomie. Inwestycja nie będzie sprzeczna z ww. celami.

Zatem, mając na uwadze przedstawione powyżej warunki realizacji przedsięwzięcia oraz zapisy raportu ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody. Ponadto uznano że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000. W ramach oceny oddziaływania na środowisko była przeprowadzona odpowiednia ocena oddziaływania, wymagana art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Należy mieć na uwadze, iż realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną, jeżeli zaistniałaby konieczność naruszenia tych zakazów w związku z realizacją przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama
z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych.

Zgodnie z dokumentacją, w rejonie przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do ewidencji zabytków, a planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej. Natomiast przedsięwzięcie znajduje się w rejonie sąsiadującym ze stanowiskami archeologicznymi. Przedsięwzięcie nie spowoduje ich naruszenia. Ze względu na sąsiedztwo stanowisk archeologicznych w trakcie robót przewidziano zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego. Ponadto w przypadku dokonania znalezisk w trakcie realizacji przedsięwzięcia o dokonanym odkryciu zostaną powiadomione właściwe służby ochrony zabytków.

Zagadnienie oddziaływań skumulowanych zostało przeanalizowane w Raporcie ooś. Przedsięwzięcie jest elementem liniowych budowli przeciwpowodziowych związanych
z ochroną przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.

Długość obwałowań Łęgu wynosi ok. 41 km i jest tylko częścią systemu prawobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły, które łączy się z lewobrzeżnymi wałami Sanu. System ten chroni tereny w widłach obu tych rzek.

Wał przeciwpowodziowy Łęgu kończy się w km ok. 21+076, czyli na końcu wału objętego analizowanym przedsięwzięciem. Po stronie północnej w km ok. 7+580 wał istniejący znajduje się po drugiej stronie drogi powiatowej i został już przebudowany.

Planowane inwestycje w zakresie rozbudowy wałów przeciwpowodziowych lub wykonania nowych wałów, które mogłyby oddziaływać w sposób skumulowany to:

- Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gminy Gorzyce,

- budowa wałów przeciwpowodziowych i kanałów ulgi oraz rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km 0+000 – 1+291 celem ochrony przed powodzią terenów położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900.

Inwestycje te kształtują warunki przepływu wód powodziowych i służą ochronie przed powodzią terenów gmin położonych w rejonie biegu tych rzek, jednak nie przewiduje się, aby występowało istotne oddziaływanie skumulowane na środowisko, wynikające z realizacji lub eksploatacji tych obiektów.

Obszary objęte tymi inwestycjami, tj. rz. Łęg IV w km 0+000 - 5+200 i rz. Osa w km 0+000 - 10+900 nie mają styczności z projektowanym w ramach niniejszego przedsięwzięcia odcinkiem lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 - 21+076. Dodatkowo zlewnia rzeki Osy położona jest na prawym zawalu rzeki Łęg. Ujście rzeki Osy do rzeki Łęg odbywa się poprzez przepust wałowy w prawym wale rzeki Łęg.

Oddziaływania skumulowane związane z inwestycjami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą przede wszystkim wycinki drzew i krzewów. W wyniku realizacji tych inwestycji nastąpi nieznaczne uszczuplenie zieleni średniej i wysokiej, ale ponieważ
w sąsiedztwie występują znaczne obszary leśne, a także wiele drzew i krzewów o podobnym charakterze, jak przewidywane do usunięcia, to oddziaływanie to nie będzie znaczące.

Nie przewiduje się, aby doszło do skumulowania oddziaływania na środowisko tych inwestycji w fazie realizacji, w zakresie innych komponentów środowiska, zwłaszcza że planowane roboty będą prowadzone w różnych terminach. Wynika to z różnych terminów realizacji prac projektowych, jak i również  z pozyskania środków finansowych na ich realizację.

Analogicznie oddziaływanie skumulowane na środowisko, w fazie eksploatacji tych obiektów (tj. wałów przeciwpowodziowych rzeki Łęg w km 0+000 - 5+200 i elementów zabudowy przeciwpowodziowej rzeki Osa w km 0+000 - 10+900) nie będzie występowało. Wały rzeki Łęg na odcinku w km 0+000 - 5+200 znajdują się prawie 2,5 km poniżej wałów objętych niniejszym przedsięwzięciem, natomiast budowle przeciwpowodziowe projektowane na rzece Osa na prawym zawalu rzeki Łęg – przeciwległym do wału objętego analizowanym przedsięwzięciem. Ujście rzeki Osa znajduje się ok. 0,3 km poniżej początku planowanego przedsięwzięcia na przeciwległym brzegu. Budowle przewidywane na rzece Osa, a także wał rzeki Łęg w km 0+000 - 5+200 chronią inne tereny niż tereny chronione wałem przeciwpowodziowym objętym niniejszym przedsięwzięciem, a tym samym oddziaływanie tych obiektów dotyczy innych obszarów zawala.

Główne oddziaływania skumulowane przedsięwzięć przeciwpowodziowych obejmują przekształcenie doliny rzecznej. Jest to oddziaływanie długotrwałe, występujące od wielu lat. Przebudowa wału rzeki Łęg nie zmienia skali i zakresu tego oddziaływania, natomiast przekształcenia wynikające z budowli w obrębie rzeki Osa obejmują tereny prawego zawala, 
a zatem inne niż obszary, niż te na które oddziaływać może niniejsze przedsięwzięcie.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swoją funkcję wpisuje się w strategiczny plan adaptacji do zmian klimatycznych poprzez ochronę przed powodzią. Zaznacza się, że powodzie stanowią jeden ze skutków zmian klimatycznych.

Wzdłuż całego wału znajdują się tereny rolnicze, stawy, tereny leśne, lokalnie zabudowa zagrodowa. Istotnym walorem krajobrazu są zróżnicowane tereny cenne przyrodniczo z zadrzewieniami i znacznymi obszarami wód stojących. Negatywny wpływ na krajobraz będzie ograniczony do etapu realizacji prac i związany będzie z organizacją placu budowy. Oddziaływania te całkowicie po zakończeniu prac i uprzątnięciu placu budowy. Właściwa organizacja i wykonywanie prac zgodnie z wyznaczonym harmonogramem pozwoli na zminimalizowanie oddziaływania na krajobraz. Po osiągnięciu zwartego zadarnienia bryła wału w pełni komponować się będzie z otoczeniem, nie powodując zakłóceń otaczającego krajobrazu.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2022 r., znak: WOOŚ.420.22.8.2018.KR.138.
W związku z ww. Obwieszczeniem nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu jego oddziaływań na środowisko i ich skali uznano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań transgranicznych na środowisko. Z tych względów w przedmiotowej sprawie nie było konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływań transgranicznych, o jakich mowa w art. 104 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i określenia uwarunkowań związanych z takimi oddziaływaniami w treści niniejszej decyzji.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, 
że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przychylając się do wniosku Inwestora, decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Planowane przedsięwzięcie stanowi szczególny interes społeczno – gospodarczy, ponieważ terminowe przeprowadzenie inwestycji jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na obszarach zagrożonych powodzią.

Przesłanki te w pełni uzasadniają istnienie szczególnego interesu społecznego oraz wyjątkowo ważnego interesu strony, którym jest administrator rzeki, odpowiedzialny 
za zapewnienie ochrony przed powodzią.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca opis przedsięwzięcia.

2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów – doręczenie elektroniczne e-PUAP

2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie

3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Rzeszów – doręczenie elektroniczne e-PUAP

4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75; 39-432 Gorzyce, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Rzeszów – doręczenie elektroniczne e-PUAP

5. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Zaleszany, ul. ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Rzeszów – doręczenie elektroniczne e-PUAP

Do wiadomości:

  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP

  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP

  - Minister Infrastruktury – doręczenie elektroniczne ePUAP

  - WOOŚ; aa