# UCHWAŁA NR IX/52/07

RADY GMINY GORZYCE

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego Nr 1/11/2005 Gorzyce–Przybyłów II, położonego      w miejscowości Gorzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142  z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80      z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

#### ROZDZIAŁ I

##### POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla terenu     o powierzchni około 54.0 ha, położonego w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce  i przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000:

§ 2

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- Załącznik Nr 1 – rysunek planu stanowiący załącznik graficzny, wykonany na mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:1000,

- Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

- Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

- Rysunek planu stanowi integralną część uchwały (ustaleń planu) i obowiązuje w zakresie zastosowanych oznaczeń określonych jako obowiązujące.

- Rozwiązania przestrzenne zawarte w planie są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce” uchwalonego uchwałą           nr XII/88/71/99 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 listopada 1999 r.

- Przedmiot ustaleń niniejszego planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 Ustawy o planowaniu               i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Gorzyce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w granicach administracyjnych gminy;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej niż 50% obszaru;

- przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, zajmując mniej niż 50% obszaru;

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające, którego realizacja na danym obszarze wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi;

- usługach lub obiektach usługowych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

- linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie utworzone przez najbardziej wysunięte lica ścian budynków z wyłączeniem balkonów, daszków wystających ponad kondygnacją przyziemia oraz garaży;

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

- wskaźnik intensywności zabudowy – rozumie się przez to wartość liczbową wyrażającą stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez kondygnację nadziemną rozumie się również piwnice doświetlone przez otwory okienne usytuowane w całości nad powierzchnią terenu oraz poddasze uznane zgodnie z prawem budowlanym jako mieszkalne), mierzonej po obrysie zewnętrznym budynków istniejących i lokalizowanych na działce do powierzchni całkowitej działki budowlanej lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę;

- przedsięwzięciu uciążliwym – rozumie się przez to ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, wymagającą przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w trybie przepisów odrębnych,

#### ROZDZIAŁ II

##### USTALENIA WSPÓLNE DLA CAŁEGO TERENU OBJĘTEGO PLANEM

§ 4

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi symbolami literowymi:

- MN		 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

###### MN,U	 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

###### U 		 – tereny zabudowy usługowej

###### ZP		 – tereny zieleni urządzonej,

5)   ZL         - tereny lasów,

- WS 		 – tereny wód powierzchniowych,

- R	 		 – tereny rolnicze

- tereny komunikacji drogowej-publicznej

# KDL		 – tereny dróg lokalnych

# KDD		 – tereny dróg dojazdowych

- tereny komunikacji drogowej-wewnętrznej

# KDW	 – tereny dróg wewnętrznych

# Kxr	      – tereny ciągów pieszo – rowerowych

# KS		 – tereny parkingów i garaży

10)  E		 – tereny obiektów i urządzeń energetycznych (stacji transformatorowych)

11)  K          - tereny obiektów i urządzeń kanalizacji (przepompowni  ścieków)

12)  G          - teren stacji redukcyjnej gazu

§ 5

#### Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów za wyjątkiem wykorzystania zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem.

- Na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się obowiązującą  i nieprzekraczalną linię zabudowy (odległości zabudowy określono w rozdziale III - ustalenia szczegółowe):

- Przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących budynków jest dopuszczalna, jeżeli nie narusza się przepisów odrębnych oraz przy zachowaniu zasady, że działania inwestycyjne będą sukcesywnie zmierzać do uzyskania zgodności z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenu.

- Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy zachować niezbędne odległości zabudowy od gazociągu DN 400 relacji Rozwadów-Sandomierz i linii energetycznej 110 kV zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi:

- Dopuszcza się sytuowanie reklam na terenach przeznaczonych pod zabudowę w formie:

- słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3m;

- tablic, neonów i ekranów o powierzchni nie większej niż 8m w obrysie zewnętrznym.

- Dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń, sieci i obiektów infrastruktury technicznej o lokalnym charakterze, niezbędnych do obsługi osiedla.

§ 6

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych mogących znacząco oddziaływać na środowisko  dla których jest wymagany lub może być wymagany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Ustala się konieczność zachowania warunków wynikających z położenia terenów w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” oraz z uwagi na występujące w bezpośrednim sąsiedztwie od przedmiotowego terenu ujęcie wody (nad rzeką Łęg) poprzez  zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych nie powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do skażenia wód podziemnych:

- w zakresie gospodarki ściekowej

- odprowadzenie wód opadowych z terenów tras komunikacyjnych, parkingów i terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej przy wykorzystaniu separatorów związków ropopochodnych;

- W lokalnych przypadkach a w szczególności na obszarach nr 2MN, 5MN, 11MN, 21 MN, 22MN i 23MN gdzie okresowo może występować wysoki poziom wód gruntowych, posadowienie budynków winno uwzględniać ograniczenia gruntowo-wodne,

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa ludzi i ich mienia oraz minimalizowania strat powodziowych na terenach potencjalnych zagrożeń powodziowych należy realizować poprzez stosowanie rozwiązań konstrukcyjno-technicznych obiektów kubaturowych, zabezpieczających przed skutkami oddziaływania wód powodziowych,

- Wymagania w zakresie ochrony powietrza wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6 Obowiązują wartości dopuszczalne poziomów hałasu w środowisku ustalone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, w tym:

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,U dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust. 8 pkt 1,2 wskazuje się dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

§ 7

#### Zasady kształtowania działek budowlanych

- Ustala się następujące zasady przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości w celu uzyskania właściwej powierzchni i szerokości działki umożliwiającej realizację inwestycji:

- podziały nieruchomości mogą być dokonywane na podstawie przepisów cywilno – prawnych,

- każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

- dopuszcza się zmianę proponowanych na rysunkach planów podziałów terenów na działki budowlane pod warunkiem zachowania:

  - obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych;

  - maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy;

  - ustalonego układu komunikacyjnego.

- W przypadku scalenia i podziału nieruchomości należy zachować minimalne szerokości frontów działek:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)  – 25m;

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ( MN,U)   – 25m;

- W przypadku scalenia i podziału nieruchomości należy zachować minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)– 900m2;

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ( MN,U) – 1000 m2;

- dla terenów zabudowy usługowej ( U) – 600 m2;

- Ustala się położenie granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego pod kątem 60o do 90o.

- Wymienione w pkt. 4 minimalne wielkości działek nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place.

- Określone w planie podziały na działki budowlane ilustrujące zasady parcelacji są podziałami 	proponowanymi.

§ 8

#### Ustalenia dotyczące rozbudowy systemu komunikacyjnego

- Ustala się zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, KDD i KDW

jako powiązania wewnętrzne zapewniające spójność z układem zewnętrznym.

- Ustala się zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych pod ciągi pieszo–rowerowe oznaczone na rysunku planu symbolem Kxr oraz pod parkingi i garaże dla samochodów osobowych oznaczone na rysunku planu symbolem KS

- Urządzeniami uzupełniającymi przeznaczenia podstawowego w obrębie linii rozgraniczających terenów oznaczonych symbolem KDL, KDD, KDW, Kxr i KS mogą być pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego:

- drzewa i krzewy, elementy ochrony akustycznej,

- ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym.

- Dopuszcza się realizację ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz na terenach usług (U), zieleni urządzonej (ZP) oraz parkingów (KS),

- Dopuszcza się na terenie ulic publicznych realizację zatok postojowych dla autobusów,

- Obsługa w zakresie miejsc parkingowych:

- miejsca parkingowe ogólnodostępne należy lokalizować w ciągach ulic publicznych i wewnętrznych oraz na terenach wydzielonych parkingów (KS),

- miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy realizować indywidualnie na każdej działce, na której prowadzona jest działalność zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów,

§ 9

#### Ustalenia dotyczące przebudowy, rozbudowy i budowy

#### systemów infrastruktury technicznej

#### Zaopatrzenie w wodę

- źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejące ujęcie i stacja uzdatniania wody w Gorzycach oraz istniejąca sieć wodociągowa, której rozbudowa pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców projektowanego osiedla.

- na obszarze objętym planem należy zapewnić możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3) główne przewody magistralne uzupełniające istniejący układ przebiegać będą w ciągach dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD, 2KDD, 9KDD. Sieć pierścieniowo – rozdzielcza przebiegać winna w zależności od potrzeb w ciągach pozostałych dróg

- Gospodarka ściekowa - zasady odprowadzania ścieków, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury kanalizacyjnej:

- plan uwzględnia zaprojektowane systemy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym i ciśnieniowym, a zaproponowane rozwiązania stanowią rozwinięcie i uzupełnienie tego systemu dla zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych z projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

- budowa sieci kanalizacyjnej na nowych terenach budowlanych powinna być prowadzona w układzie rozdzielczym grawitacyjnym i  grawitacyjno – ciśnieniowym.

- odprowadzenie ścieków poprzez istniejącą kanalizację sanitarną Ø 300 i Ø 200 i ciśnieniową dla terenów dotychczas zainwestowanych gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Głównym odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący kolektor sanitarny Ø 300 przebiegający w ciągu drogi 2KDL wraz z istniejącą przepompownią ścieków oznaczoną w planie symbolem 1K, do zakładowej oczyszczalni. Istniejący układ kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki do w/w kolektora zostanie rozbudowany poprzez realizację rurociągów usytuowanych w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych w planie 1KDL – dla terenów zabudowy oznaczonych symbolami 1U, 2U, 3U, 2MN, 4MN, 5MN oraz liniach rozgraniczającej drogi 8KDD – dla zabudowy 14MN i 16MN oraz kanalizację ciśnieniową w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych w planie symbolami 9KDD, 11KDD, 9KDD – dla zabudowy oznaczonej w planie symbolami 16MN, 17MN,19MN i 20MN.

4) dla pozostałej projektowanej zabudowy przyjęto i wyznaczono w planie dwie zlewnie obsługiwane przez przepompownie 2K i 3K, do których ścieki zostaną doprowadzone kanalizacją grawitacyjną,  w ciągach projektowanych dróg. Z przepompowni 2K i 3K ścieki sanitarne zostaną przetłoczone rurociągami do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej.

5) dla terenów dotychczas nieskanalizowanych do czasu realizacji docelowych rozwiązań dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnego gromadzenia i utylizacji ścieków.

6) odwodnienie terenów nastąpi poprzez system rowów otwartych, do których wody opadowe zostaną doprowadzone powierzchniowo przez odpowiednie ukształtowanie spadków dróg oraz płytkimi korytami.

- Zaopatrzenie w gaz nastąpi w oparciu o istniejące stacje redukcyjno – pomiarowe Io Gorzyce

poprzez rozbudowę istniejącej sieci średnioprężnej. Redukcja ciśnienia średniego na niskie u odbiorców poprzez indywidualne reduktory domowe.

- Zaopatrzenie w ciepło - pokrycie potrzeb cieplnych nastąpi poprzez realizację indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących jako czynnik grzewczy paliwo spełniające dopuszczalne normy ekologiczne.

- Gospodarka odpadami

- gromadzenie odpadów stałych szczelnie w pojemnikach na własnej działce.

- odbiór odpadów komunalnych nastąpi przez wyspecjalizowane jednostki na zasadach obowiązujących w gminie.

- odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności usługowej i produkcyjnej zostaną wykorzystane lub unieszkodliwione na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną:

- podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia 15 kV, istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0.4 kV oznaczone na rysunku planu symbolem E oraz usytuowane poza obszarem objętym planem,

- wzdłuż istniejących i nowo projektowanych napowietrznych linii wysokiego napięcia 110kV, średniego napięcia 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, należy zachować odległości zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze ŚN/0,4 kV oraz trasy nowo projektowanych linii 15 kV należy budować stosownie do potrzeb oraz lokalizować zgodnie z warunkami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidującymi z innymi ustaleniami planu;

- na obszarze objętym planem dopuszcza się przebudowę napowietrznych linii średniego
i niskiego napięcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne, na warunkach określonych przez operatora sieci elektroenergetycznej;

- linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać, w liniach rozgraniczających istniejących dróg, poza pasem jezdni, po uzgodnieniu z zarządcą drogi;

- w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

- nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV należy budować w wykonaniu wnętrzowym i napowietrznym o wystroju architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową;

- Obsługa telekomunikacyjna:

  - budowę centrali lokalnej(koncentratora) oraz budowę sieci telekomunikacyjnej w ciągach projektowanych i istniejących dróg wg projektu zasilania na warunkach określonych przez dysponenta sieci oraz operatorów niezależnych i telefonię komórkową.

  - urządzenia telekomunikacyjne należy umieszczać wewnątrz obiektów kubaturowych lub w kioskach wolnostojących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego,

  - dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych na masztach nadawczych poza terenami zabudowy mieszkaniowej.

- W granicach całego terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu pod warunkiem, że ich lokalizacja nie naruszy przeznaczenia podstawowego.

9.  Projektowane przewody wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, poza pasem jezdni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość lokalizacji w pasie jezdni po uzgodnieniu z zarządca drogi.

#### ROZDZIAŁ III

#### USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, określoną na rysunku planu symbolem  - MN (1MN-23MN) .

2.    Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- nieuciążliwe usługi komercyjne zlokalizowane w kubaturze budynku o przeznaczeniu podstawowym MN,

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

- obiekty małej architektury,

- zieleń ozdobną i rekreacyjną,

- miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się obowiązującą  linię zabudowy:

dla zabudowy mieszkaniowej od linii rozgraniczającej drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolami:

- 1KDL-			12 m

- 1KDD-			 8 m

- 2KDD-		      8 m (w części przebiegu 2KDD- na terenach 7MN; 8MN; 2MN,U; 3MN,U  linię obowiązującą zastąpiono linią nieprzekraczalną)

- 3KDD-		    	8m (na terenie 7MN linię obowiązującą zastąpiono linią nieprzekraczalną)

- 9KDD-			10 m (w części przebiegu 9KDD- na terenach 12MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN i 20MN linię obowiązującą zastąpiono linią nieprzekraczalną)

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy  od linii rozgraniczającej drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolami:

- 2KDL, 3KDL-12m

- 2KDD-			  8 m

- 3KDD-			  8 m (tylko na terenie 7MN),

- 4KDD-			  6 m

- 5KDD-			  8 m

- 6KDD-			  8 m

- 7KDD-			  6 m

- 8KDD-			  8 m (wyjątek stanowi teren 10MN- 6m)

- 9KDD-			10 m

- 10KDD-		       8 m

- 11KDD-		       6 m

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy  od linii rozgraniczającej wód powierzchniowych, oznaczonej na rysunku planu symbolami:

- 1WS, 2WS, 3WS-	 15m

- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MN i 20 MN, obowiązują nieprzekraczalne odległości zabudowy mieszkaniowej od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi,

- co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 0,5;

- nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi) ;

- forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:

- budynki jednorodzinne wyłącznie jako wolnostojące,

- wysokość budynków – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, maksymalnie 9,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu,

- dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną równolegle do ulicy lub prostopadle do bocznych granic działek,

- dla dachów dwuspadowych należy przyjąć ten sam kąt nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych,

- dla dachów wielospadowych należy przyjąć ten sam kąt nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych w obrębie jednej bryły,

- kształty dachów zharmonizowane z kształtem dachów budynków jednorodzinnych usytuowanych na sąsiednich działkach dla kontynuacji przeważającej formy dachów,

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce (brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem,

- poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych,

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali (kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, pastelowy brzoskwiniowy, „złamana biel”)

- budynki gospodarcze i garaże lub o połączonych funkcjach należy realizować:

- w tyle działki za budynkiem mieszkalnym w narożach działki bądź we wspólnej granicy działek, przy czym dopuszcza się także lokalizację budynków w zbliżeniu do granicy działki lub jako wolnostojące,

- budynki gospodarcze należy lokalizować jako dobudowane w przypadku istniejących bądź realizowanych w granicy budynków gospodarczych na działkach sąsiednich,

- dopuszcza się realizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

- wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu,

- dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe dla budynków usytuowanych w granicy działki, zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki,

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej samej działce.

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki,

4. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 11

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   z nieuciążliwymi usługami wbudowanymi w parterach budynków mieszkalnych lub wolnostojące, określoną na rysunku planu symbolem  - MN,U (1 MN,U -3 MN,U)

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

- obiekty małej architektury,

- zieleń ozdobną i rekreacyjną,

- miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy od linii  rozgraniczającej drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolami:

  - 1KDD, 2KDD, 5KDD, 8KDD, 9KDD -     8 m

  - 2Kxr-												 	4 m

- co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

- wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,2 do 0,6;

- nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi) ;

- forma architektoniczna zabudowy mieszkaniowej i usługowej powinna spełniać następujące wymagania:

- budynki wyłącznie jako wolnostojące o funkcji odrębnej (mieszkaniowej lub usługowej) lub połączonej (mieszkaniowo-usługowej),

- wysokość budynków – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, maksymalnie 9,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu,

- dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną równolegle do ulicy lub prostopadle do bocznych granic działek,

- dla dachów dwuspadowych należy przyjąć ten sam kąt nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych,

- dla dachów wielospadowych należy przyjąć ten sam kąt nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych w obrębie jednej bryły,

- kształty dachów zharmonizowane z kształtem dachów budynków jednorodzinnych usytuowanych na sąsiednich działkach dla kontynuacji przeważającej formy dachów,

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce (brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem,

- poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn lub okien połaciowych,

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali (kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, pastelowy brzoskwiniowy, „złamana biel”)

- budynki gospodarcze i garaże lub o połączonych funkcjach należy realizować:

- w tyle działki za budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym w narożach działki bądź we wspólnej granicy działek, przy czym dopuszcza się także lokalizację budynków w zbliżeniu do granicy działki lub jako wolnostojące,

- budynki gospodarcze należy lokalizować jako dobudowane w przypadku istniejących bądź realizowanych w granicy budynków gospodarczych na działkach sąsiednich,

- dopuszcza się realizację garażu dobudowanego lub wbudowanego w bryłę budynku mieszkalnego, przy zachowaniu nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

- wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu,

- dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe dla budynków usytuowanych w granicy działki, zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki,

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej samej działce.

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym w obrębie jednej działki,

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 12

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową w budynkach wolnostojących, określoną na rysunku planu symbolem  -U (1U- 3U) .

- Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się:

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

- obiekty małej architektury,

- zieleń ozdobną i rekreacyjną,

- miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla obsługi przeznaczenia podstawowego.

3.	Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:

od linii  rozgraniczającej drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolami:

  - 1KDL-		 8 m

  - 2KDL-		 8 m

2) co najmniej 30% działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna;

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać  0,6;

4) nie dopuszcza się grodzenia posesji od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych;

    - forma architektoniczna zabudowy usługowej:

- budynki wyłącznie jako wolnostojące,

- wysokość budynków – 2 kondygnacje nadziemne, maksymalnie 9,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu,

- dachy dwu-lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30o do 45o i kalenicy nad główną bryłą budynku usytuowaną równolegle do ulicy lub prostopadle do bocznych granic działek (dopuszczalny płaski stropodach),

- dla dachów dwuspadowych należy przyjąć ten sam kąt nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych,

- dla dachów wielospadowych należy przyjąć ten sam kąt nachylenia dachu dla obydwu połaci dachowych w obrębie jednej bryły,

- pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce (brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem,

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku jasna z możliwością zastosowania ciemnych detali (kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, pastelowy brzoskwiniowy, „złamana biel”)

6) budynki gospodarcze obsługujące podstawową funkcję należy realizować:

- w tyle działki za budynkiem usługowym w narożach działki bądź we wspólnej granicy działek, przy czym dopuszcza się także lokalizację budynków w zbliżeniu do granicy działki lub jako wolnostojące,

- budynki gospodarcze należy lokalizować jako dobudowane w przypadku istniejących bądź realizowanych w granicy budynków gospodarczych na działkach sąsiednich,

- wysokość budynków – 1 kondygnacja, maksymalnie 6,0m licząc od projektowanego poziomu terenu do kalenicy dachu,

- dachy dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30o do 45o lub jednospadowe (dopuszczalne stropodachy płaskie) dla budynków usytuowanych w granicy działki, zharmonizowane z budynkiem usługowym w obrębie jednej działki,

- pokrycie dachów ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem dachów, dostosowane do pokrycia budynku usługowego, zlokalizowanego na tej samej działce.

- kolorystyka ścian zewnętrznych budynku zharmonizowana z budynkiem usługowym w obrębie jednej działki,

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 13

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL

- Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- obiektów małej architektury;

- placu zabaw dla dzieci, terenowych urządzeń sportowych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej;

§ 14

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną, oznaczoną na rysunku planu symbolami ZP (1ZP- 5ZP)

- Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- oczek wodnych, fontann;

- placu zabaw dla dzieci, urządzeń sportowych;

- obiektów małej architektury;

- sieci infrastruktury technicznej w tym oświetlenia ciągu pieszego i rowerowego;

- ścieżek rowerowych w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2 ZP, 3 ZP, 4ZP i 5ZP;

- zjazdów do działek wydzielonych na terenach oznaczonych symbolami: 21MN, 22 MN i 23MN - dotyczy terenów oznaczonych symbolem 2ZP i 3ZP.

- Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej;

§ 15

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod wody powierzchniowe, oznaczone na rysunku planu symbolem WS (1WS- 10WS) pod kanały odwadniające (otwarte lub zakryte) i strumienie.

- Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie dopuszcza się innego przeznaczenia .

- Dopuszcza się konserwację koryta cieku wodnego oraz ochronę otuliny biologicznej, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 16

- Ustala się podstawowe przeznaczenie pod tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R (1R, 2R) – w tym pod uprawy polowe i ogrodnicze.

- Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- Na terenie o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.

§ 17

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod projektowaną stację transformatorową, oznaczoną na rysunku planu symbolem  - E.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod projektowaną przepompownię ścieków, oznaczoną na rysunku planu symbolem  - K.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod projektowaną stację redukcyjno- pomiarową II stopnia, oznaczoną na rysunku planu symbolem  - G

- W terenach, o których mowa w ust. 1-3 dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przeznaczenia podstawowego,

- zieleni niskiej,

- komunikacji wewnętrznej (dojazd do obiektów i urządzeń)

- Nie ustala się przeznaczenia uzupełniającego.

§ 18

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi publiczne klasy L oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, (1KDL - 3KDL)

- W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 9;

- urządzeń związanych z eksploatacją tras komunikacyjnych;

- pasów zieleni.

4) dopuszcza się: remonty, modernizację, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających :

- 1KDL-        15 m

b)  2KDL-        15 m (dopuszcza się zmniejszenie szerokości w liniach rozgraniczających do

10 m  uzasadnione   istniejącym    zagospodarowaniem,    przy   zapewnieniu

możliwości    umieszczenia    elementów  drogi i urządzeń z  nią  związanych

zgodnie   z   przepisami     odrębnymi.    Na    odcinku   pomiędzy    terenami

oznaczonym i na rysunku planu   symbolami  2ZP  i  3ZP   stanowi  fragment

pasa  drogowego o  szerokości 5.0 m)

- 3KDL-		15 m

- szerokość jezdni – 6m;

- chodniki obustronne;

- należy zapewnić odwodnienie elementów pasa drogowego.

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 19

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi publiczne klasy D oznaczone na rysunku planu symbolami KDD (1 KDD – 11 KDD),

- W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 9;

- urządzeń związanych z eksploatacją tras komunikacyjnych;

- pasów zieleni.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających:

- 1KDD, 2KDD, 3KDD, 9KDD, 10KDD          	   - 12m (wyjątek stanowi odcinek drogi 2KDD pomiędzy terenami 16MN i 15MN o szerokości 10m)

- 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 11KDD  - 10m

- szerokość jezdni – 5,0m;

- chodniki obustronne;

- należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe elementów pasa drogowego.

- Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

- niewykorzystany teren pod lokalizację jezdni i chodników należy urządzić zielenią z dopuszczeniem elementów małej architektury;

- dopuszcza się: remonty, modernizację, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 20

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDW (1KDW-7KDW).

- W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 9;

- urządzeń związanych z eksploatacją tras komunikacyjnych;

- pasów zieleni.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających:

1KDW, 2KDW,																	–   7 m

3KDW-                                                                                           -    5 – 7m

4KDW, - 															                   -  	10 m

5KDW, - 															                   -  	 5 m

6KDW, 7KDW, - 											                        -    6 m

- szerokość jezdni –

1KDW, 2KDW, 3KDW-fragment, 4KDW -      				         		5,0 m

3KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW - 					               			4,0 m

- chodniki

1KDW, 2KDW, 4KDW,                                                          - dwustronne

3KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW - 									- jednostronne

- należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe elementów pasa drogowego.

- Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

- niewykorzystany teren pod lokalizację jezdni i chodników należy urządzić zielenią z dopuszczeniem elementów małej architektury;

- dopuszcza się: remonty, modernizację, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

#### 5. Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

§ 21

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod ciągi pieszo–rowerowe oznaczone na rysunku planu symbolem Kxr (1Kxr-3Kxr).

- W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 9;

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- szerokość w liniach rozgraniczających-					3,5 m

- szerokość pasa o utwardzonej nawierzchni-				2,5 m

- zakaz grodzenia terenów;

- należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe ciągu pieszo-rowerowego;

- zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej

- Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

- teren ciągu pieszo-rowerowego musi posiadać nawierzchnię utwardzoną,

- należy zapewnić oświetlenie ciągu pieszo- rowerowego,

- dopuszcza się: remonty, modernizację, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II. .

§ 22

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu pod parkingi i garaże dla samochodów osobowych oznaczone na rysunku planu symbolem KS (1KS-3KS).

- W terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 9;

- pasów zieleni.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz grodzenia terenów;

- należy zapewnić odwodnienie powierzchniowe parkingów, dróg i placów manewrowych,

- Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznej:

- teren parkingu musi posiadać nawierzchnię utwardzoną,

- należy zapewnić oświetlenie terenu parkingu,

- niewykorzystany teren pod lokalizację parkingu i dróg manewrowych należy urządzić zielenią z dopuszczeniem elementów małej architektury;

- dopuszcza się: remonty, modernizację, przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez dysponentów sieci w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem terenu;

- Pozostałe zasady zagospodarowania terenu jak w rozdziale II.

#### ROZDZIAŁ IV

##### USTALENIA KOŃCOWE

§ 23

Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy               o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się na:

- 20%   	dla terenów oznaczonych symbolem MN;

- 30%	dla terenów oznaczonych symbolem U,

- 0%	dla pozostałych terenów .

§ 24

Tracą moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Nr 1/8/2/1997 uchwalony uchwałą Nr XXXI/233/55/97Rady Gminy w Gorzycach z dnia 17 grudnia 1997r.

2. Nr 8/5/2003 i Nr 8/10/2003 uchwalone uchwałą Nr XIII/70/2003 Rady Gminy w  Gorzycach z

dnia 25 listopada 2003r.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.